PROGRAM  OCHRONY  ŚRODOWISKA

GMINY  NOWY  TOMYŚL

NA LATA  2004-2007 Z  UWZGLĘDNIENIE  PERSPEKTYWY NA  LATA  2008-2011

SPIS  TREŚCI :

1. WSTĘP	5

1.1. Podstawa prawna opracowania	5

1.2. Przedmiot , zakres i cel opracowania	5

2.  CHARAKTERYSTYKA GMINY	7

2.1.  Położenie geograficzne	7

2.2. Sytuacja demograficzna	7

2.3.  Warunki mieszkaniowe	8

2.4. Użytkowanie terenu	9

2.5.  Działalność gospodarcza	10

2.5.1.Gospodarka wodna	10

2.5.2. Gospodarka ściekowa	12

2.5.3. Gospodarka odpadami	16

2.5.4. Drogi i koleje	16

2.5.5.Gazyfikacja	18

2.5.6.Infrastruktura naziemna	18

2.6. Działalność przemysłowa	20

2.7. Środowisko kulturowe	21

3. ZASOBY I SKŁADNIKI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	22

3.1. Charakterystyka rzeźby terenu	22

3.2. Budowa geologiczna	23

3.2.1. Uwarunkowania ogólne	23

3.2.2. Zasoby kopalin	24

3.3. Charakterystyka wód podziemnych	26

3.4. Charakterystyka wód powierzchniowych	28

3.4.1. Sieć rzeczna	28

3.4.2. Zbiorniki wodne	28

3.5. Charakterystyka gleb	29

3.6. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej	30

3.6.1. Charakterystyka ogólna szaty roślinnej	30

3.6.2. Charakterystyka ogólna świata zwierząt	33

4. OCENA ZAGROŻEŃ I TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	34

4.1. Rzeźba terenu i przypowierzchniowa warstwa skorupy	34

ziemskiej	34

4.2. Wody podziemne	35

4.3. Wody powierzchniowe	36

4.4. Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych	39

4.5. Gleby	40

4.6. Powietrze atmosferyczne	43

4.7. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza –	46

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	46

4.8. Środowisko akustyczne	49

4.9. Przyroda ożywiona	52

4.9.1. Szata roślinna	52

4.9.2. Lasy	53

4.9.3. Świat zwierzęcy	54

4.10.  Walory krajobrazowe	55

5. CELE  I  PRIORYTETY  EKOLOGICZNE	56

6. MOŻLIWOŚCI  WSPARCIA  SYSTEMU  FINANSOWANIA  INWESTYCJI  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA	3

6.1. Informacje ogólne	3

6.2. Fundusz Spójności oraz strategia jego wykorzystania	4

6.3. Fundusze strukturalne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	8

7.  MONITOROWANIE  REALIZACJI  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	11

# 1. WSTĘP

## 1.1. Podstawa prawna opracowania

Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska jest obowiązkiem organu wykonawczego samorządu gminy zapisanym w Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62/2001, poz. 627 z późn. zmianami). Termin opracowania programu do dnia  30 czerwca 2004 r. został określony w Ustawie o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. nr 100/2001, poz. 1085 z późn. zmianami).

## 1.2. Przedmiot , zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl, położonej w powiecie Nowy Tomyśl, w województwie wielkopolskim.

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na analizowanym terenie. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Omówienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odrębnym opracowaniu pod nazwą Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl.

Program ochrony środowiska powinien  zawierać działania realizowane w ciągu 4 lat z perspektywą na kolejne 4 lata. w związku z tym w niniejszym opracowaniu przyjęto, że program ochrony środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl obejmie lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008-2011.

Ramowy zakres Programu określa art. 14 Prawa ochrony środowiska wymieniając następujące elementy, które powinien zawierać :

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Niniejszy program sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa (PEP). Realizacja tego wymogu następuje poprzez uwzględnienie zapisów Polityki ekologicznej państwa na lata  2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010                      (MP nr 33/2003, poz. 433) oraz „Programu wykonawczego do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010”, który wskazuje wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań przewidzianych do realizacji, a także szacuje niezbędne nakłady i źródła ich finansowania. Oba wymienione wyżej dokumenty kształtują układ celów, priorytetów oraz działań proekologicznych prezentowanego programu.

Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg prowadzących do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, należy jednak pamiętać, że nie jedyną. O w pełni zrównoważonym rozwoju można dopiero mówić po osiągnięciu czterech ładów:

- ekologicznego,

- społecznego,

- ekonomicznego (gospodarczego),

- przestrzennego.

Podstawowym narzędziem osiągnięcia ładu ekologicznego jest ochrona                       i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ład społeczny może być osiągnięty np. poprzez akceptację mieszkańców dla proponowanych i podejmowanych działań. Ład gospodarczy osiąga się poprzez kształtowanie odpowiedniej struktury gospodarki             i ograniczanie bezrobocia. Ład przestrzenny wiąże się np. z odpowiednią lokalizacją terenów przemysłowych, mieszkaniowych, komunikacyjnych i innych.

Powyższe zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, ze wskazaniem kierunków i hierarchii działań zmierzających do ich wprowadzenia na terenie Gminy  Nowy Tomyśl. Do najistotniejszych wytyczonych dla Gminy Nowy Tomyśl, celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony środowiska należą:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin);

- ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu);

- ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa);

- ochrona gleb (racjonalne stosowanie nawozów, ochrona przed erozją);

- ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych            z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów).

- prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań.

# 2.  CHARAKTERYSTYKA GMINY

## 2.1.  Położenie geograficzne

Gmina Nowy Tomyśl – jedna z 6 gmin powiatu nowotomyskiego – położona jest w zachodniej części Wielkopolski. Siedziba gminy znajduje się w Nowym Tomyślu przy             ul. Poznańskiej 33.

Przez teren gminy  przebiegają trzy drogi wojewódzkie :

- nr  302 :  Nowy Tomyśl - Zbąszyń,

- nr  305 : Brudzewo-Zbąszyń-Nowy Tomyśl,

- nr 305a : m. Nowy Tomyśl,

- nr 307  :  Poznań - Nowy Tomyśl,

- nr 308 Nowy Tomyśl – Kościan.

Przez północny kraniec gminy przebiegać będzie autostrada A-2 relacji Poznań – Świecko.

Gmina Nowy Tomyśl sąsiaduje z :

- od zachodu -  z gminą Zbąszyń,

- od północy  - z gminami Miedzichowo i Lwówek,

- od wschodu - z gminami Kuślin i Opalenica,

- od południa - z gminami Grodzisk Wlkp. i Wolsztyn.

## 2.2. Sytuacja demograficzna

Całkowita powierzchnia Gminy i Miasta Nowy Tomyśl wynosi 186,0 km2 , z czego na miasto Nowy Tomyśl zajmuje 5,0 km2. Na sieć osadniczą gminy składają się :

- miasto Nowy Tomyśl,

- 18 wsi sołeckich (Boruja Kościelna, Nowa Boruja, Bukowiec, Cicha Góra, Chojniki, Glinno, Grubasko, Jastrzębsko Stare, Kozie Laski, Paproć, Przyłęk, Róża, Nowa Róża, Sękowo, Sątopy, Stary Tomyśl, Szarki, Wytomyśl).

Liczba ludności Gminy i Miasta Nowy Tomyśl na koniec 2003 r. wynosiła 24 423,0 mieszkańców, w tym :

- miasto Nowy Tomyśl  zamieszkuje - 15 706 osób, w tym

- zabudowa jednorodzinna – 3 556 osób,

- zabudowa wielorodzinna – 12 150 osób,

- wsie zamieszkuje  - 8 717 osób, w tym :

- zabudowa jednorodzinna – 8 592 osób,

- zabudowa wielorodzinna – 125 osób.

Strukturę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy i Miasta Nowy Tomyśl przedstawiono w tabeli nr 1.

TABELA NR 1

Struktura mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy i Miasta  Nowy Tomyśl

| Lp. | Miejscowość | Liczba ludności | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Bukowiec Boruja Kościelna Cicha Góra Chojniki Glinno Grubsko Jastrzębsko Stare Kozie Laski Nowa Boruja Nowa Róża Nowy Tomyśl Paproć Przyłęk Róża Stopy Sękowo Stary Tomyśl Szarki Wytomyśl | 1022,0 943,0 395,0 116,0 965,0 104,0 658,0 182,0 576,0 134,0 15706,0 718,0 540,0 179,0 589,0 380,0 576,0 125,0 515,0 | 4,18 3,86 1,62 0,47 3,95 0,43 2,69 0,75 2,36 0,55 64,31 2,94 2,21 0,73 2,41 1,56 2,36 0,51 2,11 |
| Łącznie | 24 423,0 | 100,0 |

## 2.3.  Warunki mieszkaniowe

W mieście Nowy Tomyśl ilość mieszkań w poszczególnych typach zabudowy kształtuje się następująco :

- zabudowa jednorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem węglowym – 8,4 %

- zabudowa jednorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem gazowym lub olejowym – 14,2 %

- zabudowa wielorodzinna z centralnym zaopatrzeniem w ciepło –  66,2 %

- zabudowa wielorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem węglowym – 11,2 %

W gminie Nowy Tomyśl ilość mieszkań w poszczególnych typach zabudowy kształtuje się następująco :

- zabudowa jednorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem węglowym – 80,4 %,

- zabudowa jednorodzinna z indywidualnym ogrzewaniem gazowym lub olejowym – 18,2 %

- zabudowa wielorodzinna z centralnym zaopatrzeniem w ciepło –  1,4 %.

Liczbę gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie w Gminy i Miasta Nowy Tomyśl przedstawiono w tabeli nr 2

TABELA  NR 2

Liczba gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie w Gminy i Miasta Nowy Tomyśl.

| Lp. | Miejscowość | Liczba gospodarstw domowych | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Bukowiec Boruja Kościelna Cicha Góra Chojniki Glinno Grubsko Jastrzębsko Stare Kozie Laski Nowa Boruja Nowa Róża Nowy Tomyśl Paproć Przyłęk Róża Stopy Sękowo Stary Tomyśl Szarki Wytomyśl | 218,0 233,0 80,0 27,0 231,0 25,0 146,0 42,0 124,0 30,0 4 551,0 168,0 122,0 44,0 141,0 90,0 131,0 26,0 127,0 | 3,33 3,55 1,22 0,41 3,52 0,38 2,23 0,64 ,1,89 0,46 69,42 2,56 1,86 0,67 2,15 1,37 2,00 0,40 1,94 |
| Łącznie | 6 556,0 | 100,0 |

## 2.4. Użytkowanie terenu

Miasto Nowy Tomyśl to aglomeracja miejsko-przemysłowa, natomiast gmina to tereny wiejskie mające charakter typowo rolniczy.

Struktura użytkowa gruntów na terenie gminy jest następująca :

- powierzchnia ogólna  - 18 589,0 ha (100 %),

- użytki rolne – 10 188,0 ha (55 %),

- użytki leśne – 6 115,0 ha (33%),

- grunty zabudowane i zurbanizowane – 1 787,0 ha (10 %)

- tereny inne – 408,0 ha (2 %).

Specyficzny klimat oraz jakość gleb sprzyjają uprawie wikliny, chmielu i szparagów oraz ziemniaków i zboża.

## 2.5.  Działalność gospodarcza

Miasto Nowy Tomyśl wyposażone jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Komunalna kotłowania gazowa zaopatruje w ciepło 40 % mieszkańców, natomiast w ciepłą wodę około 23 % mieszkańców. W obrębie gminy znajduje się składowisko odpadów w m. Bukowiec  oraz 2  mechaniczno-bilogiczne oczyszczalnie ścieków.

Do ważniejszych zakładów pracy i innych instytucji na terenie gminy należą :

- Oddział Celny,

- Sąd Rejonowy,

- Urząd Skarbowy,

- Starostwo Powiatowe,

- banki,

- instytucje ubezpieczeniowe.

Na terenie gminy znajduje się

- 7 szkół podstawowych – 1990 dzieci (2 w  N.Tomyśl, Boruja Kościelna, Bukowiec, Wytomysl, Jastrzębsko, Stopy)

- 2 gimnazja – 1126 dzieci (N.Tomyśl i Boruja Kościelna)

- 7 przedszkoli – 611 dzieci  (5 w Nowym Tomyślu, Filia Stary Tomyśl, Filia Boruja Kościelna),

- 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 139 dzieci (Boruja Kościelna, Bukowiec, Wytomyśl, Jastrzębsko Stare, Stopy).

### 2.5.1.Gospodarka wodna

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl wodę ujmuje się z ujęć wód podziemnych zarówno dla celów komunalnych jak i przemysłowych. Wody powierzchniowe pobierane są tylko do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz w gospodarce rybackiej.

Na terenie Gminy i Miasta Nowy Tomyśl ujęcia wody podziemnej eksploatują wodę  przede wszystkim  z utworów czwartorzędowych za pomocą studni głębinowych.

Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie gminy przedstawia tabela 3.

TABELA  NR 3  - Wykaz ujęć wody  na terenie Gminy Nowy Tomyśl

| Lokalizacja ujęcia | Użytkownik | Nr studni | Wydajność studni [m3/h] | Głębokość [m] | Stacja uzdatniania wody/Obsługiwane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ujęcia zbiorowe |
| Nowy Tomyśl (Śniadeckich) | PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu | 11) | 47,0 | 72,5 | SUW Nowy Tomyśl: Nowy Tomyśl, Stary Tomyśl, Glinno, Paproć, Przyłęk, Wytomyśl, Sękowo, Jastrzębsko, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra, Chojniki |
|  |  | 21) | 51,3 | 73,0 |  |
|  |  | 3 | 50,7 | 75,0 |  |
|  |  | 4 | 49,3 | 74,0 |  |
| Glinno |  | 1 | 100,0 | 78,0 |  |
|  |  | 2 | 85,0 | 76,0 |  |
|  |  | 32) | 85,0 | 62,0 |  |
|  |  | 42) | 85,0 | 64,0 |  |
|  |  | 52) | 85,0 | 71,0 |  |
|  |  | 62) | 85,0 | 77,0 |  |
| Kozie Laski |  | 1 | 51,0 | 92,0 | SUW Kozie Laski: Kozie Laski, Róża, Róża Nowa |
| Sątopy |  | 2 | 81,6 | 63,0 | SUW Sątopy Sątopy |
|  |  | 3 | 79,3 | 72,0 |  |
| Ujęcia zakładowe i lokalne |
| Nowy Tomyśl | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 2 | 60,0 | 68,0 | Potrzeby własne |
| Bukowiec | Spółdzielnia Inwalidów Wielkopolanka | 2 | 6,0 | 18,0 | Potrzeby własne |
|  |  | 2 | 10,0-13,0 | 88,5 |  |
| Paproć | Bartex – Bartol Sp. jawna | 1 | 30,0 | 75,0 | Potrzeby własne |

1) – studnia awaryjna;

2) – studnie nieczynne;

Stopień zwodociągowania poszczególnych  miejscowości jest następujący:

- m. Nowy Tomyśl  - 100 % mieszkańców ,

- Stopy - 95 % mieszkańców,

- Bukowiec - 100 % mieszkańców,

- Jastrzębsko Stare  - 100 %,

- Boruja Kościelna Nowa - 95%,

- Paproć  - 95 %,

- Glinno  - 95%,

- Stary Tomyśl  - 95 %,

- Róża  - 100 %,

- Przyłęk - 95 %,

- Wytomyśl  - 100 %,

- Kozie Laski  - 95 %,

- Cicha Góra  - 60 %,

- Sękowo  - 10%.

Czyli około  82,5 % Gminy i Miasta Nowy Tomyśl jest zwodociągowane.  Długość istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl wynosi 185,9 km. Jest ona wykonana przede wszystkim z rur PVC, jedynie niedużą część stanowią kolektory azbestowe, jednak jak duża jest to część to na dzień dzisiejszy nie wiadomo, nie była prowadzona w tej gestii żadna inwentaryzacja. Zgodnie z postanowieniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został w dniu 14.05.2002 roku zaakceptowany przez Radę Ministrów, zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie  i w miarę technologicznego zużycia, albo w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

Obecnie według danych wynikających z pozwoleń wodnoprawnych, wśród form korzystania z wód powierzchniowych na terenie gminy znajdują się takie jak:

- hodowla ryb (stawy rybne utworzone na podpiętrzonych ciekach oraz zbiornikach wodnych);

- wody na cele przeciwpożarowe (zbiorniki wodne, mała retencja);

Według posiadanych informacji na terenie gminy nie pobiera się wód powierzchniowych na cele socjalno - bytowe oraz do picia.

### 2.5.2. Gospodarka ściekowa

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl działają 2 mechaniczno-bilogiczne oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych,  których właścicielem i użytkownikiem jest PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu,  zlokalizowane w :

- w Nowym Tomyślu – oczyszczalnia o przepustowości  Qśr = 4 635,49 m3/d i liczbie równoważnych mieszkańców 19 469 RLM, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Szarka,

- w Bukowcu – oczyszczalnia o przepustowości Qśr = 185,0 m3/d i liczbie równoważnych mieszkańców 103 RLM, odprowadzająca ścieki do Rowu Kościółek,

oraz

- w m. Paproć – oczyszczalnia o przepustowości Q = 9,9 m3/d, której właścicielem i użytkownikiem jest firma BARTEX-Bartol Sp. z o.o. , odprowadzająca oczyszczone ścieki do Rowu Rsz-18-4,

a także  5 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków :

- w m. Wytomyśl o przepustowości Qśr = 0,11 m3/d wykonana w 2000 r. (dla potrzeb budynku mieszkalnego),

- w m. Sękowo o przepustowości Qśr = 0,81 m3/d wykonana w 2000 r. (dla potrzeb budynku mieszkalnego),

- w m. Paproć o przepustowości Qśr = 0,6 m3/d wykonana w 2002 r.,

- w m. Glinno o przepustowości Qśr = 0,9 m3/d wykonana w 2002 r.,

- w m. Przyłęk o przepustowości Qśr = 3,96 m3/d wykonana w 2003 r. (dla potrzeb stacji paliw).

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni jest głównie grunt w granicach działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia, sporadycznie  oczyszczone ścieki odprowadzane są do urządzeń melioracji szczegółowej.

Na dzień dzisiejszy stopień skanalizowania Gminy Nowy Tomyśl wynosi 63,5%. W najbliższym czasie skanalizowana będzie wieś Stary Tomyśl i Glinno.

Podsumowując, stwierdza się, iż na dzień dzisiejszy Gmina Nowy Tomyśl posiada prawie pełen stopień zwodociągowania , natomiast niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej co powoduje zagrożenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego  ściekami bytowymi. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do uporządkowania sytemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229) w art. 43 ust. 3 i art. 208 ust. 2 zobowiązała Ministra Środowiska do sporządzenia i przedłożenia „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” Radzie Ministrów do zatwierdzenia do końca 2003 r. Obecnie Program został już zatwierdzony.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 3 ustawy Prawo wodne „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” ma określić wykazy:

- aglomeracji, które powinny być wyposażone - w terminach ustalonych w art. 208                     – w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia,

- przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.

Dlatego też głównym celem odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach                                  o skoncentrowanej zabudowie.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (art. 208, ust.1) zobowiązuje gminy do realizacji zadania własnego w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków (ustawa o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ustawa Prawo wodne art. 43, ust. 4) na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminach:

- do 31 grudnia 2015 r. w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15 000,

- do 31 grudnia 2010 r. w przypadku aglomeracji o RLM powyżej 15 000.

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl, wyróżniono 1 aglomerację powyżej 2 000 RLM (Nowy Tomyśl), warunkuje to termin wyposażenia tych aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, czyli sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami ścieków.

W Gminie Nowy Tomyśl problem stanowi również ujmowanie i odprowadzenie wód deszczowych przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Wynika to z braku wystarczającej ilości kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie spływ wód opadowych następuje często bezpośrednio do środowiska gruntowo - wodnego. Na dzień dzisiejszy długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy wynosi zaledwie 6,1 km

W niewielkim, stopniu kanalizacją deszczową objęty jest teren miasta Nowy Tomyśl oraz największe jednostki administracyjne. Natomiast tereny wiejskie w zasadzie nie posiadają zorganizowanych systemów zbierania wód opadowych. Niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją na niektórych drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu. Ta część wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do odbiorników (wód powierzchniowych) bezpośrednio bez podczyszczania. Procesom podczyszczania poddawane są jedynie ścieki deszczowe odprowadzane z niektórych zakładów na terenie Gminy.

Wykaz urządzeń wodnych służących do zbierania i oczyszczania wód deszczowych znajdujących się na terenie gminy zamieszczono w tabeli 4.

TABELA  NR  4 -  urządzenia do zbierania i oczyszczania wód deszczowych

| Lokalizacja | Użytkownik | Typ | Przepustowość [dm3/s] | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłęk | PAL – GAZ Sp. Jawna | Separator koalescencyjny (PKS KOALA NG 20-0,85) | 39,2 | Grunt |
| Nowy Tomyśl | Zakład MŁYN | Separator lamelowy (PSV LAMELA Unicon 40/400) | 43,0 | Szarka |
| Nowy Tomyśl | Aesculap – Chifa Sp. z o. o. | Separator koalescencyjny (AWAS – BK NG 30) z osadnikiem | 48,5 | Szarka |
| Nowy Tomyśl | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. | Separator koalescencyjny (AWAS – SB NG 10) z osadnikiem | 33,0 | Rów melioracyjny RSz-J1 |

Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy przewidzieć oczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni dachowych.

Z tego względu należy rozważyć wykorzystanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a na nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie dodatkowych kanałów, zwłaszcza na obszarach o zwartej zabudowie.              W przypadku terenów, które zostaną objęte rozbudową sieci kanalizacyjnych należy przewidzieć budowę sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczaniem ścieków deszczowych ich przed zrzutem do odbiornika.

Pod względem ilości i różnorodności urządzeń wodnych w gminie dominują budowle piętrzące: zastawki, jazy, zainstalowane na następujących ciekach przepływających przez gminę:

- Rzeka Szarka – budowle rozmieszczone są w kilometrażu:

- km 25 + 540 w m. Sękowo;

- km 28 + 950 w m. Nowy Tomyśl;

- km 33 + 400 w m. Stary Tomyśl;

- Strumień Kościółek - budowle rozmieszczone są w kilometrażu:

- km 1 + 875 w m. Boruja Kościelna;

- km 3 + 690 w m. Boruja Kościelna;

- km 4 + 000 w m. Boruja Kościelna;

- km 5 + 060 w m. Boruja Kościelna;

- km 6 + 370 w m. Paproć;

- km 7 + 030 w m. Paproć;

- km 7 + 960 w m. Paproć;

- km 8 + 080 w m. Cichagóra;

- km 8 + 590 w m. Cichagóra;

- km 8 + 900 w m. Cichagóra;

- km 9 + 015 w m. Cichagóra;

- Rów Wargański - budowle rozmieszczone są w kilometrażu:

- km 7 + 620 w m. Grubsko;

- km 11 + 574 w m. Jastrzębsko Stare;

- km 12 + 860 w m. Jastrzębsko Stare;

### 2.5.3. Gospodarka odpadami

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Nowy Tomyśl, wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań, zostało zamieszczone w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl.

### 2.5.4. Drogi i koleje

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl istnieje dobrze rozbudowana sieć dróg. Głównymi szlakami komunikacyjnym są :

- przede wszystkim drogi wojewódzkie :

- nr  302 :  Nowy Tomyśl - Zbąszyń,

- nr  305 : Brudzewo-Zbąszyń-Nowy Tomyśl,

- nr 305a : m. Nowy Tomyśl,

- nr 307  :  Poznań - Nowy Tomyśl,

- nr 308 Nowy Tomyśl – Kościan.

2) oraz drogi powiatowe :

- nr  32 703 Stary Tomyśl – Lwówek

- nr  32 755 Róża – Cicha Góra

- nr  49 413 Łomnica – Chrośnica – Boruja Kościelna

- nr  49 453 Chrośnica – Jastrzębsko Stare

- nr  32 763 Sątopy – Kąkolewo

- nr  32 701 Nowy Tomyśl – Duszniki

- nr  32 760 Boruja Kościelna – Jastrzębsko

- nr  32 762 Bukowiec - Boruja Kościelna

- nr  32765 Grodzisk Wlkp. - Boruja Kościelna

- nr  32 706 Rakoniewice – Boruja Nowa

Na wymienionych drogach, odbywa się ruch pojazdów samochodowych o zróżnicowanym natężeniu.  Zgodnie z uzyskanymi informacjami szacunkowe natężenie ruchu na drogach wojewódzkich zawierało się w wielkościach następujących:

- maksymalne – 2 251 samochodów/dobę;

- minimalne – 271 samochodów/dobę.

Struktura kierunku i natężenia ruchu na terenie gminy ulegnie zmianie                           w momencie realizacji odcinka autostrady  Komorniki – Nowy Tomyśl o długości 50,5 km. Przewidywany przez Koncesjonariusza Autostrada Wielkopolska S.A. termin oddania odcinka to przełom roku 2004/2005. Odcinek Komorniki – Nowy Tomyśl wchodzi w skład autostrady Konin - Poznań – Nowy Tomyśl (łącznie około 150 km), która stanowi element europejskiej sieci autostrad obsługującej tranzytowy ruch międzynarodowy pomiędzy Niemcami, Polską i Białorusią. Budowa kolejnego odcinka autostrady A 2 z Nowego Tomyśla do Świecka o długości 105 km przewidziana jest do realizacji na lata 2007                  – 2010.

Autostrada A 2 znajduje się w rejestrze potencjalnych źródeł nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (NZŚ). W Raporcie oddziaływania na środowisko wykonanym przez Biuro Projektowe Transprojekt Gdańsk dla odcinka Komorniki – Nowy Tomyśl, nie wskazano wyznaczenia obszaru ograniczonego oddziaływania, wskazano natomiast strefę oddziaływania autostrady, która dotyczy zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz hałasu. Obiekty budowlane przy autostradzie zgodnie z art. 43. ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U nr 14 poz. 60 z późn. zmianami), powinny być usytuowane od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości co najmniej:

- na terenie zabudowy miast i wsi 30 m;

- poza terenem zabudowy 50 m.

Oś kolejową przechodzącą przez teren Gminy Nowy Tomyśl stanowi linia kolejowa E - 20  o znaczeniu międzynarodowym, relacji Paryż – Berlin – Warszawa - Moskwa. Obsługuje ona zarówno transport pasażerski jak i towarowy. Natężenie pociągów na tej linii wynosi 92 pociągi na dobę.

Linia przebiega przez środek Gminy Nowy Tomyśl. Usytuowane są przy nim następujące przystanki i stacje kolejowe:

- Sątopy;

- Nowy Tomyśl;

- Jastrzębsko;

Na tym odcinku linii kolejowej przechodzącej przez gminę znajduje się również                   punkt przeładunkowy  w Nowym Tomyślu.

Korytarz magistrali E – 20, przyszłościowo został zaadoptowany na potrzeby trasy Superszybkiej Kolei o prędkości 160 km/h (system TGV), relacji Berlin – Poznań                       – Warszawa – Mińsk.

### 2.5.5.Gazyfikacja

W Mieście i Gminie Nowy Tomyśl z gazu ziemnego korzysta ponad 93 % ludności Nowego Tomyśla i około 25 % ludności wsi. Gaz ziemny mają tylko największe wsie: Boruja Kościelna, Bukowiec i Sątopy.

### 2.5.6.Infrastruktura naziemna

Do infrastruktury naziemnej Gminy Nowy Tomyśl należą  stacje radiowe, telewizyjne  i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej.

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Na terenie  Gminy Nowy Tomyśl znajdują się przede wszystkim pojedyncze sztuczne oraz liniowe źródła pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi.

Zgodnie z uzyskanymi danymi na obszarze powiatu zlokalizowane są 3 obiekty telefonii komórkowej. Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej, znajdujących się na terenie gminy przedstawia tabela 5.

### TABELA  NR 5 - Stacje bazowe telefonii komórkowej posiadające pozwolenie

na użytkowanie

| Nazwa stacji | Lokalizacja |
| --- | --- |
| Stacja bazowa telefonii komórkowej Plus GSM - poziom emisji 8852W, | Bukowiec ul. Sątopska dz. 163/12, |
| Stacja bazowa telefonii komórkowej | Nowy Tomyśl ul. Komunalna |
| Stacja bazowa telefonii komórkowej | Nowy Tomyśl ul. Komunalna |

Źródło: Starostwo Powiatowe w  Nowym Tomyślu

Na terenie gminy prócz stacji telefonii komórkowej, zlokalizowane są następujące źródła promieniowania elektromagnetycznego:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne NN, WN 110 kV, 220 kV, SN 15 kV ;

- stacje elektroenergetyczne (GPZ);

- stacje transformatorowe SN 15 kV;

- cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 W

- urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej, pogotowia i zakładów przemysłowych.

Pola elektromagnetyczne wokół linii o napięciu 15 kV i niższym traktowane są jako nieistotne z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast pola elektromagnetyczne o wartościach przekraczających wartości dopuszczalne mogą występować wokół linii elektroenergetycznych wysokich napięć oraz w otoczeniu stacji elektroenergetycznych. Uciążliwość elektroenergetyczna wymienionych obiektów oraz istniejących linii elektroenergetycznych wraz ze stacjami nie została dokładnie zbadana. Natomiast według danych literaturowych („Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” M. Szuba), pomiary pól elektromagnetycznych wskazują na to, że pod liniami 110 kV i 220 kV mogą być przekroczone dopuszczalne poziomy pól lektromagnetycznych określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym pod liniami 110 kV i 220 kV i w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy unikać lokalizacji takiej zabudowy lub jej planowaną lokalizację poprzedzić pomiarami pól elektromagnetycznych w środowisku.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na dodatkowy aspekt budowy linii elektroenergetycznych i obiektów radiokomunikacyjnych i radiowych, jakim jest wpływ wysokich konstrukcji wsporczych na krajobraz. W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem linie elektroenergetyczne, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne obiekty radiokomunikacyjne, należy lokalizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy. Należy także wprowadzić zasadę, że jeśli w bliskim sąsiedztwie planowana jest lokalizacja kilku obiektów radiowo telewizyjnych lub obiektów radiokomunikacyjnych, to muszą one być lokalizowane na jednej konstrukcji wsporczej.

Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego                       i przepisami sanitarnymi.

## 2.6. Działalność przemysłowa

Liczba podmiotów małych i średnich :  173 sztuk

Liczba podmiotów dużych – 9 sztuk.

TABELA  NR  6 - Zarejestrowane podmioty prowadziły następujące rodzaje działalności :

| Lp. | Rodzaj produkcji | Małe i średnie przedsiębiorstwa | Duże przedsiębiorstwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowa | 14,0 | 1,0 (produkcja narzędzi chirurgicznych) |
| 2. | Elektroniczna i elektrotechniczna | 3,0 | 1,0 |
| 3. | Chemiczna | 11,0 | 1,0 (produkcja opakowań z tworzyw sztucznych) |
| 4. | Materiały budowlane | 1,0 |  |
| 5. | Drzewna | 20,0 |  |
| 6. | Papiernicza | 4,0 |  |
| 7. | Odzieżowa | 17,0 | 1,0 |
| 8. | Skórzana | 1,0 |  |
| 9. | Piekarnicza | 7,0 |  |
| 10. | Cukiernicza | 4,0 |  |
| 11. | Masarnicza (z ubojnią) | 4,0 |  |
| 12. | Przetwórstwo Rolno-Spożywcze | 5,0 | 4,0 |
| 13. | Stolarstwo | 38,0 |  |
| 14. | Koszykarstwo | 40,0 |  |
| 15. | Działalność tartaków | 2,0 |  |
| 16. | Tapicerstwo meblowe | 2,0 |  |
| Łącznie | 173,0 | 9,0 |

Łączna ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 1963 sztuki, w tym :

- podmioty produkcyjne – 148 sztuk,

- podmioty handlowe – 676 sztuk,

- usługi – 1139 sztuk.

Tabela 7 – Duże podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

| L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Profil działalności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aesculap-Braun Chifa | sprzęt medyczny i chirurgiczny |
| 2. | Moda | odzież |
| 3. | Qalitex | odzież |
| 4. | Atlas | meble |
| 5. | Scanbech Poland | opakowania z tworzyw sztucznych |
| 6. | PPE „Wielkopolska” | produkcja elementów elektrotechnicznych |
| 7. | Bartex | wina |
| 8. | Spółdzielnia Mleczarska Top-Tomyśl | wyroby mleczarskie |
| 9. | Frigo Logistics | branża logistyczna |
| 10. | Hellmann Moritz | branża logistyczna |
| 11. | PPH-U „Folios” | branża chemiczna |
| 12. | Botec | branża budowlana |
| 13. | Zakład Meblarski STEMB | produkcja mebli |
| 14. | HENKE SASS WOLF–Polska Sp. z o. | produkcja narzędzi medycznych |
| 15. | SCANBECH-POLAND Sp. z o.o. | produkcja opakowań z tworzyw sztucznych |

## 2.7. Środowisko kulturowe

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl zostało zachowane wiele historycznych pamiątek, między innymi kościoły, zespoły pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe.

Wykaz wybranych zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Gminy przedstawia się następująco :

- Zespół Kościoła p.w. św. Wojciecha z XVIII/XIX w, w Borui Kościelnej

- Zespół Tartaku (tartak, dom) z 1920 r w Borui Kościelnej

- Wiatrak Koźlak z 1755 r w Borui Kościelnej

- Zespół Kościoła p.w. św. Marcina (kościół, plebania, organistówka, dom katolicki) z XVIII/XIX w, w Bukowcu

- Pozostałość Zespołu Folwarcznego z XIX w, w Bukowcu

- Zespół Kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu (kościół, plebania) z XIX/XX w

- Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu

- Gazownia z 1907 r w Nowym Tomyślu

- Wieża Ciśnień z 1913 r w Nowym Tomyślu

- Pozostałość Zespołu Młyna z XIX w, w Nowym Tomyślu

- Młyn z XX w, w Nowym Tomyślu

- Zespół Folwarczny z XIX/XX w, w Paproci

- Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Sątopach z 1908 r

- Zespół Dworca Kolejowego z pocz. XX w, w Sątopach

- Kościół p.w. MB Królowej Korony Polskiej z 1908 – 1914 r w Starym Jastrzębsku

- Dworzec Kolejowy z 1900 r w Starym Jastrzębsku

- Zespół Pałacowo Folwarczny (pałac, dwór, park, folwark) z XIX/XX w, w Starym Tomyślu

- Zespół Kościoła p.w. św. Michała Archanioła z XIX w

- Zespół Dworski (dwór, park, stajnia, wozownia, spichlerz i czworaki) z XVIII/XIX w, w Wytomyślu

# 3. ZASOBY I SKŁADNIKI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

## 3.1. Charakterystyka rzeźby terenu

Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz Gminy Nowy Tomyśl są pochodzenia polodowcowego i tworzą krajobraz młodoglacjalny. Teren ten znajduje się na obszarze dawnego zlodowacenia bałtyckiego. Jego powierzchnię stanowi głównie zespół równin sandrowych i wzniesień morenowych  z niewielkimi nachyleniami, sandry, terasy piaszczyste, sandry pojezierne, rynny jeziorne o specyficznym, podłużnym kształcie i wyrównanym dnie, ale zmiennej szerokości; lokalnie wyraźnie zaznaczające się w terenie, liczne, zwłaszcza w strefie krawędziowej rynny, drobne doliny erozyjno-denudacyjne, rozcinające powierzchnie wysoczyznowe. Dominującym elementem tego obszaru jest Sandr Nowotomyski, który stanowi największy w Wielkopolsce równinny obszar sandrowy. Rozciąga się on na wysokości około 70-80 m n.p.m. Deniwelacje terenu w obrębie całej  Gminy Nowy Tomyśl są dość znaczne i kształtują się w granicach 5 – 37 m, przy czym  najniżej położony punkt to 67,9  m n p m w okolicach m. Sękowo, a najwyżej położony punkt to : 105,0 m n p m w okolicach m. Nowa Róża.

## 3.2. Budowa geologiczna

### 3.2.1. Uwarunkowania ogólne

Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest na styku dwóch jednostek geologiczno-strukturalnych: Monokliny Przedsudeckiej i Synklorium Szczecińskiego. Granica między nimi przebiega wzdłuż linii : Jezioro Lutol – Łomnica                   – Jastrzębsko Stare. Na obszarze Monokliny głębokie podłoże zbudowane jest                           z piaskowców i iłów jury dolnej (liasu), mułowców jury środkowej (doggeru) oraz wapieni               i margli jury górnej (malmu). W podłożu Synklinorium dominują dolnokredowe osady turonu i cenomanu. Bezpośrednio na utworach mezozoicznych zdeponowana została seria osadów trzeciorzędowych oligocenu i neogenu (miocenu i pliocenu), o łącznej miąższości dochodzącej do 200 m. Były one akumulowane w rozległym (obejmującym Polskę środkową i północną) obniżeniu, powstałym w czasie orogenezy alpejskiej. W wykształconej wówczas depresji osadzone zostały piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, mułki i węgle brunatne miocenu, przykryte następnie przez kilkunasto-, kilkudziesięciometrową warstwę plioceńskich iłów pstrych. Strop iłów plioceńskich nie wykazuje dużych deniwelacji i znajduje się na rzędnych około 0÷20 m poniżej poziomu morza, stanowiąc bezpośrednie podłoże czwartorzędu.

Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej, jeziorno-bagiennej i eolicznej o łącznej miąższości dochodzącej do 100 m. Ich sedymentacja trwała od zlodowacenia południowopolskiego po holocen. Gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, zachowały się co najwyżej sporadycznie                 – w największych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej. Wśród osadów plejstoceńskich występuje glina zwałowa, budująca powierzchnie wysoczyzny falistej. Ich otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, z seriami zastoiskowych mułków (m.in. pyłów, glin pylastych oraz iłów warwowych).

Warunki gruntowe obszaru Gminy Nowy Tomyśl są zróżnicowane. W podłożu obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie występują utwory bezpośredniej akumulacji lodowca – gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często z ok. 1÷2 m warstwą gruntów plastycznych i miękkoplastycznych, w strefie występowania wody gruntowej). W wielu miejscach glina zwałowa przykryta jest cienką warstwą osadów wód płynących (wodnolodowcowych                       i rzecznych) – warstwowanych piasków i żwirów. Występują one m.in. na obszarze równiny sandrowej oraz w obrębie rozległych powierzchni terasowych. Większość zalegających w podłożu piasków i żwirów to grunty średniozagęszczone i zagęszczone,              o zmiennej miąższości z wkładkami i przewarstwieniami gruntów tiksotropowych, bardzo wrażliwych na zmiany wilgotności, przemarzanie i drgania (zastoiskowych mułków). Jedynie na obszarze terasy zalewowej, w stropowej części podłoża przeważają piaski luźne, często z licznymi przewarstwieniami i domieszkami próchnicy. Niedużą na ogół miąższością odznaczają się osady holoceńskie, reprezentowane przez piaski próchniczne i namuły organiczne.

### 3.2.2. Zasoby kopalin

Występowanie złóż kopalin na terenie Gminy determinuje budowa geologiczna. Na terenie Gminy Nowy Tomyśl występują udokumentowane złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, torfu, kredy oraz kruszywa naturalnego. Złoża gazu ziemnego wiążą się    z najmłodszym okresem mezozoiku – permem, dokładniej ze skałami czerwonego spągowca. W ostatnich latach odkryto szereg niewielkich, ale licznych złóż w utworach rafowych wapienia cechsztyńskiego w rejonie wyniesienia wolsztyńskiego. Z kolei złoża surowców ilastych powstały w trzeciorzędzie, kiedy obszar lądowy, po mioceńskiej fazie rzeczno – jeziornej, obniżył się, w wyniku, czego powstał obejmując całą Wielkopolskę, wielki zalew o charakterze jeziornym, w którym następowała sedymentacja iłów. Czwartorzęd reprezentowany jest przez zarówno osady plejstocenu, jak i holocenu.  W plejstocenie tworzyły się osady glacjalne w postaci glin morenowych oraz utwory fluwioglacjalne i fluwialne – piaski i żwiry z przewarstwieniami glin zwałowych. Holocen reprezentują osady aluwialne, w większości piaszczyste, a w lokalnych obniżeniach dolin rzecznych i jezior – torfy, kredy jeziorne i mady.

Stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, a także wielkość wydobycia z poszczególnych złóż zestawiono w tabeli 8.

TABELA  NR 8 - Wykaz złóż surowców naturalnych

| Wyszczególnienie | Stan zag. złoża | Zasoby | Wydobycie [za rok 2001] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |
| gaz ziemny [mln m3] |
| Buk1) | E | 4,55 | - | 2,50 |
| Bukowiec2) | E | 93,10 | 71,60 | 7,71 |
| Jastrzębsko | R | 96,00 | - | - |
| Paproć | E | 1 942,68 | 1 932,05 | 310,25 |
| Paproć W | R | 3 145,00 | - | - |
| Szewce W3) | E | 238,55 | 75,02 | 3,63 |
| ropa naftowa [tys. Mg] |
| Buk4) | E | 0,47 | 29,81 | 11,74 |
| Jastrzębsko | R | 19,00 | - | - |
| torf [tys. Mg] |
| Jastrzębsko | E | 38,00 | - | - |
| Jastrzębsko Stare | T | 355,00 | - | 3,00 |
| kreda [tys. Mg] |
| Jastrzębsko | E | 50,00 | - | - |
| kruszywo naturalne [tys. Mg] |
| Sątopy | Z | 191,00 | - | - |

1) - złoże Poznań – Nowy Tomyśl; 2) – złoże Grodzisk Wlkp. – Nowy Tomyśl;3) - złoże Poznań – Nowy Tomyśl;

4) – złoże Poznań – Nowy Tomyśl; 5) – torf występuje w nakładzie złoża kredy jeziornej; 6) – złoże zawierające piasek ze żwirem;

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:

E – złoże zagospodarowane – eksploatowane;

P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie;

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo;

T – złoże zagospodarowane – eksploatowane okresowo;

Z – złoże zaniechane.

Na terenie  gminy prowadzona jest również eksploatacja kruszywa naturalnego bez koncesji, na potrzeby lokalne ze złóż nieudokumentowanych. Taka niekontrolowana eksploatacja złóż stanowi jednak duże zagrożenie dla rzeźby terenu i środowiska przyrodniczego gminy, z tego względu należy za pomocą dostępnych środków administracyjno – prawnych dążyć do zaprzestania tego rodzaju działalności.

## 3.3. Charakterystyka wód podziemnych

Teren Gminy Nowy Tomyśl zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju znajduje się w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego – regionie wielkopolskim. Na jego obszarze zbiorniki wód podziemnych występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

Utwory czwartorzędowe

Na obszarze Gminy  Nowym Tomyśl w utworach czwartorzędowych występują trzy  warstwy wodonośne :

- poziom wód gruntowych –  występuje w osadach piaszczystych pradolin i dolin rzecznych, sandrów i rynien jeziornych oraz w spiaszczonych partiach glin morenowych.  Swobodne zwierciadło wody w zależności od struktur poziomu, morfologii terenu i położenie baz drenażu i zasialnia, zalega na głębokości 0,0 – 7,5 m, najczęściej 2,0 – 4,0 m. Wahania zwierciadła wody wynoszą 0,4 -3,8 m. Poziom gruntowy zasilany jest przez infiltrację opadów atmosferycznych, a moduł infiltracji efektywnej dla sandru nowotomyskiego wynosi 4,06 m3/h/km2 . Bazą drenażu dla  wód tego poziomu są cieki (rzeka Szarka, Kościółek, Bobrówka) oraz jeziora.  Poziom ten również zasila niżej zalegające poziomy wód wgłębnych poprzez przesączanie pośrednio przez gliny lub bezpośrednio w oknach hydrogeologicznych. Generalnie poziom ten obecnie w niewielkim stopniu jest wykorzystywany do zaopatrzenia ludności w wodę na terenie Gminy Nowy Tomyśl, z uwagi na zwodociągowanie prawie całego terenu Gminy. Jednak w tym poziomie wodonośnym posadowionych jest wiele  przydomowych studni kopanych, awaryjnych studni ulicznych oraz studni wierconych  i w związku z tym  wody te mogą być doraźnie wykorzystywane dla zaspokojenia lokalnych potrzeb ludności,

- poziom międzyglinowy górny – wiąże się z istnieniem piasków i żwirów rozdzielających gliny morenowe zlodowacenia bałtyckiego od środkowopolskiego. Miąższość warstw jest niewielka i wynosi najczęściej 2 – 5 m, sporadycznie do 30 m. Na terenie Gminy występuje on praktycznie jedynie we wschodniej części i właściwie nie jest ujmowany do eksploatacji. Poziom ten ma charakter naporowy lub swobodny i w układzie krążenia nawiązuje do poziomu gruntowego.

- poziom międzyglinowy środkowy – poziom wielkopolskiej doliny kopalnej – jest związany z osadami rzecznymi interglacjału mazowieckiego i fluwioglacjałami zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowany z osadów piaszczystych o różnej granulacji (żwiry i pospółki zalegają w spągu warstwy wodonośnej a piaski drobne i średnie w stropie warstwy wodonosnej). Ich miąższość jest zmienna i waha się od kilku do 60 m, najczęściej 10 – 25 m. Charakteryzuje się naporowym zwierciadłem wody nawierconym na głębokości od ca 30 - 40 m ppt .Generalny kierunek spływu wód podziemnych WDK następuje ze wschodu na zachód – od wału lwóweckiego do rzeki Obra. Współczynnik filtracji waha się w granicach k = 1,0 – 2,0 m/h. Moduł zasilania doliny kopalnej drenowanej przez Obrę wynosi 4,34 m3/hkm2 i jest jednym z najwyższych . Spadki hydrauliczne osiągają 0,0015 – 0,005 a prędkości filtracji w zbiorniku 3,8-48,0 m/rok. Zasilanie doliny kopalnej następuje poprzez przesączanie wód z sandru poprzez gliny morenowe i dopływy boczne dolin dopływowych. Gmina Nowy Tomyśl znajduje się w zachodniej części wielkopolskiej doliny kopalnej – w podsystemie Obry,  ograniczonym :

- od wschodu – działem Wału Lwóweckiego wyniesionym 100-138 m npm,

- od zachodu – rzeką Obrą na odcinku Zbąszyn – Trzciel, o rzędnych 51-53 m npm,

- od północy i południa – granicami strukturalnymi (bocznymi).

Odległość od działu wodnego wynosi 10,5 km, od granic bocznych 5-8 km i najdalej od Obry – 22 km.  Jest to poziom użytkowy dla wszystkich ujęć komunalnych oraz większości ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Wielkopolska Dolina Kopalna stanowi Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 144,  eksploatujący wodę z utworów czwartorzędowych. Posiada on  wyznaczony obszar objęty najwyższą (ONO) i wysoką (OWO) ochroną. Dla GZWP 144 ONO ma powierzchnię 408 km2, a OWO ma powierzchnię 2 902 km2.

TABELA  NR  9  -  Parametry GZWP 144

| Nr GZWP | Nazwa GZWP | Typ ośrodka | Wiek skał | Powierzchnia GZWP [km2] | Średnia głębokość ujęć [m] | Zasoby dyspozycyjne [tys.m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Wielkopolska Dolina Kopalna | porowy | Q | 4 000 | 60 | 480,0 |

Wodonośne piętro trzeciorzędowe

W utworach trzeciorzędowych występują generalnie dwa poziomy wodonośne: oligoceński i mioceński, z których podstawowe znaczenie posiada poziom mioceński. Oba poziomy występują na znacznych głębokościach (ponad 100 m ppt) i jedynie sporadycznie są wykorzystywane przez ujęcia wody zlokalizowane na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

## 3.4. Charakterystyka wód powierzchniowych

### 3.4.1. Sieć rzeczna

Wody powierzchniowe występujące na terenie Gminy  należą do systemu wodnego środkowej Odry, w zlewni rzeki Warty. Sieć rzeczną tworzą rzeki wraz z dopływami :

- rzeka Szarka o długości w gminie 15,2 km i powierzchni zlewni w gminie wynoszącej 60,6 km2,

- rzeka Kościółek o długości w gminie 14,4 km i powierzchni zlewni w gminie wynoszącej 28,1 km2,

- rzeka Dojca  o długości w gminie 5,6 km i powierzchni zlewni w gminie wynoszącej 7,5 km2,

- rzeka Bobrówka  o długości w gminie 7,3 km i powierzchni zlewni w gminie wynoszącej 29,7 km2,

- Rów Wargański o długości w gminie 3,1 km i powierzchni zlewni w gminie wynoszącej 8,1 km2.

Wszystkie cieki charakteryzuje śnieżno – deszczowy system zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku oraz jednym minimum. Po osiągnięciu wiosennego maksimum (w okresie pomiędzy styczniem a kwietniem), stany wody i przepływy rzek zmniejszają się. Wezbrania letnie (lipiec, sierpień) są zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Minimum przypada generalnie pomiędzy lipcem i październikiem. Przejścia od stanów najwyższych do najniższych są łagodne, a różnice pomiędzy średnimi miesięcznymi stanami maksymalnymi i średnimi miesięcznymi stanami minimalnymi wynoszą niewiele, około 0,2 - 0,5 m.

### 3.4.2. Zbiorniki wodne

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl brak jest naturalnych zbiorników wodnych (jezior), natomiast występują mniejsze zbiorniki wodne zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka wodne oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. Są to zbiorniki o regularnych kształtach, najczęściej płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami (Urząd Miejski w Nowym Tomyślu), na obszarze granicznym 3 gmin Powiatu Nowotomyskiego: gminy Nowy Tomyśl, Miedzichowo oraz Zbąszyń, planowana jest budowa zbiornika retencyjnego „Bobrówka” na rzece Czarna Woda i jej dopływie Bobrówka. Zalew ma powstać po spiętrzeniu rzeki Czarna Woda w dolinie rzeki Bobrówka, której naturalny kształt ma formę niecki. Dolina ta rozciąga się na długości 11 km rynną o szerokości od 0,1 do 0,5 km. Zbiornik ten                           za zadanie ma magazynowanie wody w celu wykorzystania jej do zasilania w wodę kompleksów istniejących w okolicy stawów rybnych, ochrony przeciwpożarowej oraz celów rekreacyjnych.

Parametry charakteryzujące zbiornik zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

TABELA  NR 10  - Parametry charakteryzujące zbiornik Bobrówka

| Parametry | Zakres wartości |
| --- | --- |
| minimalny poziom piętrzenia (MinPP) | 65,50 - 67,50 m n.p.m. |
| normalny poziom piętrzenia (NNP) | 68,75 m n.p.m. |
| maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) | 69,00 m n.p.m. |
| spadek wody | 4,5 m |
| długość | 11,0 - 11,5 km |
| szerokość | 0,1 – 0,5 m |
| średnia głębokość | < 1,5 – 5,0 m (przy zaporze czołowej) |
| powierzchnia | 283 - 380 ha |
| objętość całkowita | 3,2 – 9,5 mln m3 |
| objętość dyspozycyjna | 4,5 – 5,85 mln m3 |
| długość zapory czołowej | 50 - 500 m |

Przedsięwzięcie należy uznać za inwestycję hydrotechniczną, należącą według ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jej realizacja wprowadzi szereg zmian przede wszystkim w strukturze zagospodarowania przestrzennego gmin, na których terenie będzie zlokalizowana oraz w ekosystemach doliny Czarnej Wody i Bobrówki, zarówno               w sąsiedztwie jak i poniżej zbiornika. Ewentualna rozbudowa małej retencji wodnej na terenie gminy powinna być prowadzona na podstawie wcześniej opracowanego Programu budowy zbiorników małej retencji wodnej.

## 3.5. Charakterystyka gleb

Pokrywę glebową gminy tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych typów genetycznych: rdzawe, bielicowe oraz brunatne kwaśne, powstałe na ubogich skałach macierzystych, łatwo przepuszczalne dla wód opadowych. W obniżonych partiach terenu występują skały pochodzenia organicznego, wśród nich torfy.

Gleby występujące na obszarze gminy w większości zaklasyfikowane zostały do średnich i niższych klas bonitacyjnych. Znaczny procent, bo 46 % stanowią ziemie V i VI klasy bonitacyjnej, gleby klasy IV zajmują 31 %, a klasy III 19 % powierzchni. Klasy I i II w ogóle nie występują.  Szczegółową klasyfikację gleb Gminy Nowy Tomyśl pod względem ich jakości bonitacyjnej przedstawiono w tabeli .

TABELA NR 11 - Zestawienie klasyfikacji gleb

| Gmina | Klasa bonitacyjna gruntów ornych wyrażona w [%] |
| --- | --- |
|  | I | II | III a | III b | IV a | IV b | V | VI | VI RZ |
| Nowy Tomyśl | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 32 | 46 | 1 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r

Od jakości gleb występujących na terenie gminy uzależniona jest struktura gatunkowa upraw. Znaczący udział w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych – żyto, mieszanki zbożowe, pszenżyto, kukurydza zielonka i buraki cukrowe. Gleby występujące na terenie gminy sprzyjają również uprawie roślin na cele energetyczne np. wierzby energetycznej, która ma stosunkowo niskie wymagania glebowe. Może być uprawiana zarówno na glebach użytkowanych rolniczo jak i na nieużytkach np. można nimi obsadzić łąki, skarpy, niecki.

## 3.6. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej

### 3.6.1. Charakterystyka ogólna szaty roślinnej

Pod względem geobotanicznym Gmina Nowy Tomyśl wchodzi w skład okręgu poznańsko – gnieźnieńskiego, w którym widoczny jest wpływ na przyrodę małej ilości opadów oraz obniżenie poziomu wód gruntowych spowodowane wylesieniami                             i melioracjami na terenach rolnych. Ze względu na pokrycie glebowe i przesuszenie bardzo rzadko występują tu lasy o większej wilgotności oraz większe torfowiska. Największy kompleks leśny występuje na piaszczystym obszarze Sandru Nowotomyskiego. Rozciąga się on na północny – zachód od Nowego Tomyśla, aż po Dolinę Obry. Są to głównie lasy sosnowe. Prócz lasów ważną funkcję przyrodniczą pełni roślinność nieleśna. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek.  Do najcenniejszych gatunków roślin z grupy chronionych należą między innymi storczyki, pełnik europejski, goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna, listera jajowata, widłak spłaszczony oraz mieczyki.

Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne. W otwartym krajobrazie rolniczej części gminy pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.

Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy spełnia także roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna. Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi. Na terenie Gminy Nowy Tomyśl najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków i rowów. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki drzew jak grusza, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.

Zieleń cmentarna stanowi uzupełnienie roślinności na terenie gminy. W jej skład wchodzi zieleń występująca zarówno na cmentarzach czynnych jak i nieczynnych.

Ochroną jako założenia zarówno zabytkowe jak i przyrodnicze, objęto na terenie gminy 2 parki podworskie :

- przy Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Starym Tomyślu,

- przy Zespole Dworskim w Wytomyślu.

Na terenie gminy brak jest rezerwatów i  obszarów chronionego krajobrazu , występuje  natomiast Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Glińskie Góry” . Obszar ten został wyznaczony na mocy Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 52/2001 z 28.12.2001 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 2 z 07.01.2002 r). Znajduje się on na terenie 2 gmin : Nowy Tomyśl oraz Miedzichowo, ma powierzchnię 1 141,3018 ha, z czego 821,8118 ha leży na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Utworzono go w celu ochrony ciągu wydm parabolicznych. Praktycznie cała powierzchnia jest pokryta lasami pełniącymi funkcje glebochronne. Nadzór nad Zespołem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Pomnikami przyrody (ustawa o ochronie przyrody Dz. U. Nr 114 z 1991 r., poz. 492 z późn. zm., art. 28) są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej                           i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła wodospady, wywierzyska, skałki, głazy narzutowe, jaskinie.  Rejestr pomników przyrody Gminy Nowy Tomyśl zawiera 70 pozycji.

Szczegółowy wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl

zamieszczony został jako załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Według klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera, lasy Gminy Nowy Tomyśl zaliczane są do Działu Bałtyckiego, III Wielkopolsko – Pomorskiej Krainy Przyrodniczo            – Leśnej, 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. Kraina ta zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin, odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem kontynentalizmu z zachodu na wschód. Co daje w efekcie niską temperaturę średnioroczną.

Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza zgodnie z ustawą                o lasach (Dz.U.1991. Nr. 101 poz. 444 z późn. zmianami) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. (Nie dotyczy to jednak lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lasów będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów). Organami wykonawczymi w realizacji zadań związanych            z zarządem nad lasami są Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Podstawową jednostką organizacyjną w strukturze zarządzania Lasów Państwowych jest Nadleśnictwo, którym kieruje Nadleśniczy.

Lasy Gminy Nowy Tomyśl położone są na do terenach objętych zarządem  Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp.  Obręby ewidencyjne, na których znajdują się grunty Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. to :

- Bukowiec, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra, Chojniki, Glinno, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Kozie Laski, Róża, Róża Nowa, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo, Stary Tomyśl, Szarki, Wytomyśl. Lasy występują w oddzielonych od siebie kompleksach, zróżnicowanych pod względem siedliskowym i gatunkowym. Procentowy udział lasów do gruntów ogółem dla  miasta i gminy Nowy Tomyśl - 32,9 %;

Dominującym typem siedlisk na terenie Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. w Gminie Nowy Tomyśl są bory świeże i bory mieszane świeże. W występującym naturalnym drzewostanie przeważają sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza i olsza.

Na terenie Nadleśnictwa część lasów została uznana jako lasy ochronne. W Nadleśnictwie Grodzisk Wlkp., funkcje ochronne na terenie Gminy Nowy Tomyśl wyznaczono dla 4 861,29 ha lasów. Obszarom leśnym przyznano następujące kategorie lasów ochronnych:

- glebochronne – powierzchnia 133,29 ha;

- wodochronne – powierzchnia  4 728,27 ha.

W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych. Istnienie takich form ochronnych na terenie lasów w Gminie Nowy Tomyśl w sposób zasadniczy wpływa na możliwości ich wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. Racjonalna gospodarka leśna zapewnia ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochronę wód powierzchniowych oraz głębinowych.

Właściwa gospodarka leśna pozwala lasom istniejącym na terenie Gminy Nowy Tomyśl na spełnianie (w sposób naturalny lub też w wyniku działalności człowieka) różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: produkcyjną i pozaprodukcyjną.

Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu, polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej. W konsekwencji prowadzi to do uzyskiwania dochodów.

Do funkcji pozaprodukcyjnych należy zaliczyć między innymi funkcje ekologiczne (ochronne) oraz funkcje społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego bardzo dużej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodności krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, zapewniają rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Potwierdzeniem funkcji pozaprodukcyjnych lasów w Gminie Nowy Tomyśl jest występowanie na ich terenie lasów ochronnych, ,użytków ekologicznych i pomników przyrody, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym.

Część lasów na terenie Gminy Nowy Tomyśl nie stanowi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad nimi zgodnie z ustawą o lasach sprawuje Starosta.

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa objęte są uproszczonymi planami urządzenia lasów.

Średnioroczny rozmiar prac gospodarczych jest następujący:

- zalesienia gruntów nieleśnych – 50 ha;

- odnowienia naturalne i sztuczne – 10 ha;

- poprawki i uzupełnienia – 8 ha;

- pielęgnowanie lasu – 70 ha;

- powierzchnia trzebieży wczesnych i późnych – 280 ha;

- zręby zupełne – 12 ha;

- pozyskiwanie drewna (grubizny) – 5 000 3.

W lasach niepaństwowych występuje duże zróżnicowanie w stanie posiadania właścicieli (użytkowników). Zróżnicowanie to kształtuje się od 0,50 ha do ponad 20 ha - na użytkownika. Średnio wynosi to ok. 1,40 ha.

Występuje również duże rozdrobnienie i rozproszenie działek leśnych. Jest to wynikiem braku planowania przez gminę granic polno-leśnych.

### 3.6.2. Charakterystyka ogólna świata zwierząt

Świat zwierzęcy Gminy Nowy Tomyśl jest typowy dla równinnych obszarów kraju - Wielkopolski. Występują w lasach następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, jelenie, daniele i dziki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, kuny, piżmaki, borsuki. Z gatunków chronionych obecne są m.in. wiewiórka, jeż zachodnioeuropejski, ryjówka aksamitna, kret oraz nietoperze.

Zbiorniki wodne są miejscami koncentracji ptaków lęgowych i przelotnych: gęsi gęgawy, łabędzia niemego, cyraneczki, perkoza, kurki wodnej i innych.

Z gatunków gadów występujących na omawianym obszarze wymienić należy jaszczurkę zwinkę i padalce. Rzadko można również spotkać żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, ropuchy szarą i zieloną, traszki grzebieniastą i zwyczajną, rzekotki i kumaki.

Najliczniej na terenie gminy występują jednak owady, żyjące w różnym środowisku. Są to między innymi paź królowej, paź żeglarz, biegacze skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka.

Fauna ryb ogranicza się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W wielu zbiornikach wodnych kształtowana jest przez działalność gospodarczą człowieka. Jest miejscem hodowli ryb – głównie sandacza i leszcza. W rzekach, duży wpływ na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich wód. W efekcie coraz rzadziej spotykane są: kiełb białopłetwy, śliz, piskorz, czy pocierniec.

# 4. OCENA ZAGROŻEŃ I TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

## 4.1. Rzeźba terenu i przypowierzchniowa warstwa skorupy

## ziemskiej

Ukształtowanie powierzchni terenu Gminy Nowy Tomyśl choć jest zróżnicowane, nie wykazuje bardzo dużych deniwelacji terenu. Takie ukształtowanie terenu nie stwarza problemów w zagospodarowywaniu obszaru gminy. Rzeźba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa oraz osadnictwa.

Do czynników wywołujących znaczne zmiany w rzeźbie terenu oraz przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, na omawianym obszarze należy prowadzona odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego. Powoduje ona trwałe przekształcenia powierzchni ziemi oraz degradację pokrywy glebowej. Przyczynia się także do zachwiania równowagi stosunków wodnych.

Jako zagrożenie należy uznać nierekultywowanie przekształconych obszarów, przez eksploatatorów, którzy nie wywiązują się z nałożonych prawem zobowiązań. Zagrożeniem jest także niewłaściwe rekultywowanie zdegradowanych terenów. Dlatego prace rekultywacyjne prowadzone powinny być pod stałym nadzorem odpowiednich służb. W przypadku Gminy Nowy Tomyśl jest to ważne ze względu na wysokie i cenne walory przyrodniczo - krajobrazowe regionu oraz występowanie GZWP 144.  Z tego też względu należy określić dopuszczalne metody rekultywacyjne wyrobisk poeksploatacyjnych na terenie gminy.

Ważne jest także monitorowanie zaniechanych złóż, zwłaszcza tych, które w przeszłości były eksploatowane, a do czasu uchylenia decyzji zatwierdzających ich zasoby są z mocy prawa pod ochroną, bowiem często takie wyrobiska zamieniają się w “dzikie” składowiska odpadów. Z mocy prawa nie mogą one być w innym celu wykorzystane jak tylko do eksploatacji kopalin. Wyjątek stanowią zbiorniki wodne po eksploatacji kruszywa naturalnego zlokalizowane w dolinach rzek, ponieważ bez specjalnych zabiegów wykorzystywane są po kilkuletniej przerwie w eksploatacji jako wędkarskie akweny wodne.

Specyfika wydobycia ropy i gazu nie powoduje następstw w postaci znacznych zmian rzeźby terenu. Jednak etap prac poszukiwawczych złóż ropy i gazu, w trakcie których możliwe są erupcje solanki, gazu ziemnego czy też ropy naftowej może wiązać się z wystąpieniem zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Stosowane są zabezpieczenia minimalizujące negatywny wpływ na środowisko nagłych zdarzeń, lecz w całości ich wpływu nie można zlikwidować. Prowadzone na terenie gminy wydobycie ropy i gazu podlega kontroli oraz monitoringowi zgodnie z przepisami prawa górniczego.

Pewne zagrożenie stwarza także rozwój terenów zurbanizowanych, a z nim rosnący udział powierzchni uszczelnionej i przekształconej.

## 4.2. Wody podziemne

Gmina Nowy Tomyśl charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi warunkami wodnymi. Główny użytkowy poziom wodonośny na terenie gminy dotyczy wód czwartorzędowych  wielkopolskiej doliny kopalnej. Znaczna część gminy  (ca 95 %) znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 144  należącego do obszarów najwyższej ochrony albo do obszarów wysokiej ochrony. Na jakość wód podziemnych na analizowanym terenie wpływ mają istniejące tu warunki hydrogeologicze oraz formy prowadzonej działalności.

Badania jakości wód podziemnych na terenie gminy prowadzone są:

- w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny;

- w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu.

W 2001 roku kontrolowano jakość wód w 1 punkcie badawczym sieci krajowej – obszar GZWP 144 oraz w dwóch punktach pomiarowych sieci regionalnej. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 12.

TABELA  NR 12 - Jakość wód podziemnych GZWP 144

| Nr otworu | Nazwa otworu | GZWP | Gł. stropu | Wody | Użytkowanie terenu | Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2000 r | 2001 r |
| 34 | Porażyn | 144 | 31,5 | wgłębne | nieużytki naturalne | Ib | Ib |

Źródło: WIOŚ Poznań, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2001 r.

Na podstawie wyników pochodzących z punktu badawczego monitoringu państwowego można stwierdzić, że wody podziemne regionu charakteryzują się wysoką jakością.

W punkcie badawczym w sieci monitoringu państwowego na obszarze GZWP 144, wody były wysokiej jakości - klasa Ib, czyli nieznacznie zanieczyszczone, odpowiadające wodom do celów pitnych i gospodarczych, okresowo wymagające uzdatnienia. Taka jakość wód w w/w punkcie badawczym utrzymuje się od 1998 roku. W roku 2002 nie badano jakości wód podziemnych w tym punkcie badawczym.

Jak dotąd nie odnotowano w granicach Nowego Tomyśla znaczącego pogorszenia się jakości wód podziemnych eksploatowanego zbiornika GZWP nr 144 – wielkopolskiej doliny kopalnej. Jest to podyktowane występowaniem kompleksu utworów słaboprzepuszczalnych zalegającym w nadkładzie omawianej warstwy wodonośnej, który chroni wody przed wpływem zanieczyszczeń antropogenicznych. Jednakże dużym zagrożeniem dla jakości wód wielkopolskiej doliny kopalnej mogą być zużyte i nieeksploatowane już otwory studzienne, które nie zostały zlikwidowane. Stanowią one poważne zagrożenie dla czystości wód omawianego zbiornika (łatwa droga migracji zanieczyszczeń przez taki otwór do warstwy wodonośnej), w związku z czym konieczna jest likwidacja wszystkich nieczynnych i nienadajacych się już do eksploatacji (bądź renowacji) otworów studziennych.

## 4.3. Wody powierzchniowe

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:

- rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),

- hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

  - bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);

  - zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego).

Stan czystości rzek występujących na terenie Gminy Nowy Tomyśl kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. W roku 2002 w granicach gminy monitoringiem WIOŚ objęta była rzeka Szarka w dwóch punktach.

TABELA  NR 13 -   Stan czystości rzeki Szarki w 2002 r.

| Nazwa cieku/ km biegu rzeki | Substancje organ. | Zasolenie | Zawiesina ogólna | Substancje biogenne | Stan sanitarny | Saprobowość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szarka 31,5 (Stary Tomyśl) | non | II | I | non | III | III |
| Szarka 23,5 (Chojniki) | non | II | I | non | non | non |

Źródło: WIOŚ Poznań

Przeprowadzone badania wód rzeki Szarka wykazały, że wody te nie odpowiadały normie żadnej z klas zarówno za względu na zanieczyszczenia fizykochemiczne jak i bakteriologiczne. W środkowym odcinku rzeki (przekrój Stary Tomyśl) wody nie odpowiadały normom ze względu na niską zawartość tlenu rozpuszczonego oraz nadmierne ilości związków azotu. Porównanie wartości średniorocznych wykazuje, że w górnym biegu rzeki, przy ogólnie najniższym poziomie zanieczyszczenia, wody zawierały najwięcej azotanów i azotu ogólnego. Stan sanitarny odpowiadał klasie III. Na wysokości stanowiska pomiarowego Chojniki ogólne zanieczyszczenie wód znacznie wzrastało; zwiększyły się stężenia związków fosforu, stwierdzono ponadnormatywną zawartość potasu. Pogorszył się również stan sanitarny do nieodpowiadającego normom.

W tabeli 14 zestawiono średnioroczne wartości wybranych wskaźników zanieczyszczeń z poszczególnych lat badań Szarki.

TABELA  NR 14

Wartości śrenioroczne wybranych wskaźników zanieczyszczeń rzeki  Szarki

| Przekrój pomiarowy | Jednostka | Stary Tomyśl | Chojniki |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik zanieczyszczenia |  | 1998 | 2002 | 1995 | 2002 |
| Tlen rozpuszczony | [mgO2/dm3] | 6,80 | 6,40 | 5,90 | 3,60 |
| BZT5 | [mgO2/dm3] | 2,70 | 2,10 | 7,60 | 10,40 |
| ChZT - Cr | [mgO2/dm3] | 47,20 | 32,80 | 81,60 | 41,30 |
| Przewodność właściwa | [µS/cm] | 847,00 | 810,00 | 787,00 | 814,00 |
| Azot ogólny | [mgN/dm3] | 7,36 | 7,44 | 7,22 | 7,21 |
| Fosfor ogólny | [mgP/dm3] | 0,13 | 0,22 | 0,76 | 7,85 |
| Fosforany | [mgPO4/dm3] | 0,19 | 0,30 | 0,95 | 3,34 |
| Zawiesiny | [mg/dm3] | 16,0 | 6,00 | 23,00 | 15,00 |
| Miano Coli | - | 0,26 | 0,44 | 0,02 | 0,05 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2002

Stan wód Szarki na odcinku źródłowym (przekrój Stary Tomyśl) nie zmienił się znacząco. Porównanie wartości średniorocznych wskazuje na zmniejszenie zanieczyszczenia materią organiczną, spadek stężenia zawiesin oraz wzrost stężenia związków azotu (o wartości minimalne), fosforanów i fosforu ogólnego, a także bakterii typu Coli. W dalszym biegu, poniżej Nowego Tomyśla (przekrój Chojniki) zauważalne jest pogorszenie większości wskaźników, przede wszystkim związków fosforu.

Pozostałe występujące na terenie gminy cieki nie są objęte badaniami jakości wód. Biorąc jednak pod uwagę niewielką ilość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz stan czystości monitorowanych cieków wodnych, można przypuszczać, że pozostałe istniejące na terenie gminy cieki, a przede wszystkim te przepływające przez nieskanalizowane miejscowości, również prowadzą wody   znacznym stopniu obciążone zanieczyszczeniami bakteriologicznymi.

Większość cieków na terenie gminy ma również małe przepływy oraz z uwagi na prawie równinne ukształtowanie terenu bardzo powolny odpływ, dlatego może w nich powstawać duża koncentracja zanieczyszczeń nawet przy stosunkowo małych zrzutach.

Kolejnym poważnym źródłem zanieczyszczeń wód jest uprawa roli i hodowla zwierząt. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy w znacznej części spłukiwane są z wodami opadowymi do cieków wodnych, powodując ich zanieczyszczenie. Odpady płynne z hodowli zwierząt – gnojowica, trafiająca na pola bez żadnego przetworzenia, również przyczynia się do znacznego skażenia wód oraz gleb.

Z tego względu istniejący zły stan czystości cieków wodnych na obszarze gminy wymaga podjęcia zdecydowanych działań w kierunku uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Wymaga to inwestycji, przede wszystkim w rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

Na terenie gminy poważne zagrożenia powodziowe mogą wystąpić jedynie w przypadku splotu niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, np. intensywne opady, szybkie topnienie śniegów, zjawiska lodowe, powodujące podwyższenie stanu wód w rzekach.

W mniejszych ciekach występujących na terenie gminy, z racji ich niewielkich zlewni mają miejsce stosunkowo niskie przepływy wód, które nie powodują większego zagrożenia powodziowego. Mogące się zdarzyć w dolinach tych cieków zalewy będą miały niewielkie rozmiary. Na ciekach i rowach wybudowano stopnie wodne, liczne zastawki i jazy. W wielu miejscach brzegi rzek zostały umocnione. Zabiegi melioracyjne polegają głównie na odprowadzaniu okresowych nadwyżek. Retencja naturalna oraz urządzenia piętrzące zapobiegają zagrożeniom powodziowym. Obecnie szereg urządzeń regulujących stosunki wodne, zarówno cieków podstawowych, a w szczególności obiektów melioracji szczegółowej wymaga podjęcia działań renowacyjnych albo też przebudowy.

## 4.4. Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych

Poważnym źródłem zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych występujących na terenie gminy, prócz braku infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, jest intensywna uprawa roli i hodowla zwierząt, zwłaszcza na skalę przemysłową.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami biogennymi stanowi poważny problem ochrony środowiska, ponieważ prowadzi do zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych stanowiących źródło wody pitnej w większości gospodarstw wiejskich oraz powoduje zanieczyszczanie wód Bałtyku.

Największym źródłem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego są niewłaściwie składowane odchody zwierzęce (niewiele gospodarstw ma zbiorniki na gnojówkę                   i gnojowicę) zawierające do 100 razy więcej biogenów aniżeli ścieki miejskie. Związki azotu zawarte w nawozach naturalnych (gnojówka, gnojowica) oraz w postaci nawozów sztucznych są niezbędne w rolnictwie. Mogą one jednak stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, jeżeli nie stosuje się ich zgodnie z planami nawozowymi lub przechowuje się je w niewłaściwy sposób. Azotany przedostające się w nadmiarze             do wód powodują między innymi zakwity glonów. Glony zużywają rozpuszczony w wodzie tlen - giną ryby i inne zwierzęta. Gdy zawartość tlenu gwałtownie spadnie, obumierają również glony, a ich gnijące osady znowu zużywają tlen. Równowaga zostaje na długo zaburzona. Zagrożenia powstają również w wyniku składowania obornika                            na nieszczelnych płytach obornikowych lub w pryzmach na polach, wypasania zwierząt blisko cieków wodnych lub ich pojenia w rzekach czy jeziorach, niewłaściwego stosowania nawozów mineralnych, mycia maszyn rolniczych (np. opryskiwaczy) na podwórkach lub     w pobliżu ujęć wody, czy otwartych zbiorników wodnych. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy są w znacznej części spłukiwane z wodami opadowymi do cieków wodnych, powodując ich zanieczyszczenie. Szkodliwe związki przedostają się do wód gruntowych, a następnie zatruwają źródła wody pitnej, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, głównie mieszkańców wsi.

Z badań monitoringowych wynika, że Polska odprowadza do Bałtyku około 200 tysięcy ton azotu ogólnego i około 13 tysięcy ton fosforu rocznie. Zgodnie                               z postanowieniami Komisji Helsińskiej nasz kraj zobowiązał się do redukcji zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych i osiedli wiejskich o 80% do 2020 roku. Również regulacje Unii Europejskiej oraz prawo polskie nakładają na rolników dbałość o ochronę terenów wiejskich. Nawozy naturalne mają być przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych przed przeciekaniem nieczystości do gruntu oraz w szczelnych zbiornikach. Oznacza to konieczność prawidłowego zagospodarowania nawozów naturalnych. Po wejściu do UE, polskie gospodarstwa będą musiały mieć płyty obornikowe oraz zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę. Jest to jeden z niezbędnych warunków ubiegania się o unijne dopłaty do produkcji rolnej.

Obowiązek posiadania zbiorników o pojemności umożliwiającej gromadzenie          co najmniej 4-miesięcznej produkcji nawozu naturalnego w postaci płynnej, wprowadziła ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89 z 24 października          2000 r., poz. 18). W omawianej ustawie w art. 30 p. 2 proponuje się 8-letni okres na dostosowanie się gospodarstw rolnych do wymogu posiadania szczelnych urządzeń do magazynowania odchodów zwierzęcych. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, do roku 2008 wszystkie gospodarstwa hodowlane będą musiały posiadać zbiorniki i płyty. Zbiorniki i płyty powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wycieku do gruntu, dlatego powinny być wykonane solidnie i z materiałów wysokiej jakości. Wykorzystanie nawozów naturalnych reguluje natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Rozwiązaniem problemu wytwarzanej gnojówki, gnojowicy może być poddawanie ich fermentacji beztlenowej w bioreaktorach, w celu dalszego wykorzystania rolniczego. Bioreaktory stanowić mogą wyposażenie indywidualnych ferm (np. technologia VISA). Istnieje również możliwość budowy wspólnej instalacji dla tego typu pozostałości poprodukcyjnych (np. technologia B.S.F.C.).

## 4.5. Gleby

Na obszarze gminy występują ogólnie słabe gleby, podatne na degradację. Czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest między innymi intensywne użytkowanie rolnicze. Na terenie gminy w strukturze użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne, zajmują one przeszło 55 % całkowitej powierzchni gminy. Jakość gleb jest więc bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa, warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. W celu przeciwdziałania degradacji konieczne jest uwzględnienie stopniowej zmiany struktury użytkowania gleb. Na terenie Gminy Nowy Tomyśl  (na glebach bardzo słabych), powinna ona postępować w kierunku ograniczania pól uprawnych na rzecz lasów i użytków zielonych, które najlepiej chronią glebę.

Istotne znaczenie ma również dobór roślin uprawnych (od niego zależy osłona, jaką zapewniają glebie rośliny), a także częstotliwość orek i innych zabiegów uprawnych. Wieloletnie rośliny (np. trawy, lucerna) zabezpieczają nawet przed silnym spływem. Mniej skutecznie chronią glebę rośliny ozime, jak żyto, rzepak; jeszcze mniej zboża jare. Ze względu jednak na słabo urozmaiconą wysokościowo powierzchnię gminy występuje dla gleb nieduże zagrożenie spływami powierzchniowymi, będącymi następstwem opadów atmosferycznych.

Gleby na terenie Gminy Nowy Tomyśl są nieco nadmiernie zakwaszone, przy czym jest to cecha związana częściowo z charakterem skał macierzystych i przebiegiem procesu glebotwórczego. Na zakwaszenie gleb wpływ mają również związki siarki i azotu                 z atmosfery, kwaśne nawozy sztuczne oraz naturalne. W związku z występującym zakwaszeniem, gleby wymagają wapnowania.

TABELA  NR  15 - Odczyn gleb użytkowanych rolniczo oraz potrzeby wapnowania           (w % powierzchni użytków rolnych) wyniki średnie z lat 1994 – 1999

| Powiat/Gmina | Odczyn (pH) gleby | Potrzeby wapnowania |
| --- | --- | --- |
|  | bardzo kwaśny | kwaśny | lekko kwaśny | obojętny | zasadowy | konieczne | potrzebne | wskazane | ograniczone | zbędne |
| Nowotomyski | 13 | 21 | 25 | 27 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 53 |
| Nowy Tomyśl | 13 | 29 | 30 | 17 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 45 |

Źródło: WIOŚ Poznań  stan na rok 2000

Odczyn gleby reguluje pobieranie składników pokarmowych z gleby. Odczyn kwaśny hamuje pobieranie przyswajalnych składników gleby, a równocześnie zwiększa dostępność metali ciężkich i pierwiastków śladowych. Zestawienie odczynu gleb                  na terenie powiatu i gminy wraz z potrzebami ich wapnowania przedstawiono w tabeli 35 .

Na tle danych krajowych dotyczących zakwaszenia - gleby bardzo kwaśne 28 %        i kwaśne 31 %,  Gmina Nowy Tomyśl prezentuje się stosunkowo korzystnie, gleby bardzo kwaśne stanowią bowiem tylko 13 % a kwaśne 29 %. W odniesieniu do danych dotyczących województwa zestawienie to wypada również korzystnie dla Gminy Nowy Tomyśl, bowiem w Wielkopolsce gleby bardzo kwaśne stanowią 16 %, a kwaśne 30 %. Jednym z kierunków działań mogących przyczynić się do poprawy wydajności i jakości produkcji rolnej w gminie jest wapnowanie gleb.

Typowa degradacja chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami chemicznymi – metalami ciężkimi, węglowodorami wielopierścieniowymi, pozostałościami po stosowanych doglebowo środkach chemicznych ochrony roślin i niewłaściwym stosowaniu osadów ściekowych do nawożenia gleb.

Glebę przed degradacją można chronić między innymi przez:

- prawidłowe zabiegi rolnicze (uprawowe),

- stosowanie odpowiednich płodozmianów,

- właściwe rozmieszczenie użytków rolnych i leśnych,

- wapnowanie gleb zakwaszonych,

- przeciwdziałanie erozji,

- rekultywację (odnowę) terenów zdewastowanych,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ich utylizację i kompostowanie

oraz oczyszczanie ścieków.

Ubocznym produktem oczyszczania ścieków jest powstanie trudnych do zagospodarowania odpadów - osadów ściekowych. W zależności od morfologii oczyszczanych ścieków, a tym samym od morfologii wydzielonych z nich osadów, mogą być one zagospodarowywane w celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych (przyrodniczych). Przemysłowe wykorzystanie osadu wynika przede wszystkim na wykorzystaniu ich potencjału energetycznego. Glebotwórcze i nawozowe walory osadów ściekowych ze ścieków komunalnych, wynikające z dużej zawartości w nich substancji organicznych oraz wielu mikroelementów powodują, że jednym z rozwiązań jest ich przyrodnicze wykorzystanie. Zasobność materii organicznej nie przesądza jednak o ich powszechnym stosowaniu w rolnictwie, głównie ze względu na nadmierne zawartości metali ciężkich, powodujących obniżenie jakości uprawianych roślin oraz zanieczyszczających glebę. Warunkiem gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych jest zastosowanie wstępnej obróbki, niwelującej ich niekorzystne właściwości.

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2 gminnych oczyszczalniach ścieków wytwarzane są łącznie  163,7 Mg osadów ściekowych. (stan na 2003 r.)

Ze względu na zagrożenia jakie niesie zagospodarowywanie nieprzetworzonych osadów ściekowych, ewentualne wykorzystanie ich na cele przyrodnicze musi spełniać wymagania określone w art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r         (Dz. U. 2001 Nr. 62. poz. 628 z późn. zmianami): osady powinny powstawać w procesach oczyszczania ścieków komunalnych, muszą być ustabilizowane, przygotowane do celu           i sposobu ich wykorzystania (obróbka biologiczna, chemiczna lub termiczna), poddawane systematycznym badaniom, obejmującym zawartość metali ciężkich oraz wybrane wskaźniki mikrobiologiczne i parazytologiczne.

W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z 1 sierpnia 2002 (DZ. U. 2002. Nr 134 poz. 1140) w sprawie komunalnych osadów ściekowych zawarto normy dla trzech różnych sposobów przyrodniczego wykorzystania osadów:

- w rolnictwie,

- do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolnicze,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do roślinnego

utrwalania powierzchni gruntów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowanie osadów podlega określonym ograniczeniom lokalizacyjnym (art. 43 ust. 6 ustawy o odpadach). Osady ściekowe nie mogą być stosowane na terenach chronionych, przylegających do brzegów cieków wodnych, terenach zalewowych, konieczne jest zachowanie odległości od ujęć wody, zabudowy mieszkalnej oraz zakładów produkujących żywność. Ochrona dotyczy także niektórych upraw (rośliny sadownicze i warzywnicze, warzywa, rośliny jagodowe), pastwisk i łąk, upraw pod osłonami. Zastosowanie osadu powinno być poprzedzone pełna analizą agrochemiczną nawożonych gleb i utworów. Charakteryzować ona powinna ich zasobność, dostępność makro i mikroskładników, odczyn, zawartość substancji organicznej oraz skład granulometryczny. Ważną sprawą jest także określenie całkowitej zawartości metali ciężkich. W pracach tych należy zapewnić odpowiednią reprezentatywność przestrzenną pobieranych prób.

## 4.6. Powietrze atmosferyczne

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgenicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.

Do zagrożeń jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego należą między innymi:

- zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, N2O oraz freonów i halonów                w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego prowadzi do częstszych powodzi, susz, huraganów oraz zmiany w tradycyjnych uprawach rolniczych;

- eutrofizacja – nadmiar ilości azotu, pochodzącego z NO2 i NH3 docierającego                  z powietrza do zbiorników wodnych prowadzi do zmian w ekosystemach.

Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających atmosferę.

Zanieczyszczenia przemysłowe, powstają w wyniku:

- spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2),

- procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH).

Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.

Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, będących efektem:

- spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory,

- ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji, a w mniejszym stopniu przemysłowe. Sferę przemysłową w Gminie tworzą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – usługowo                       - handlowym.

Większość zakładów na terenie gminy ma uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na emisję Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji. Większe emitory zanieczyszczeń powietrza występują przede wszystkim                    w Nowym Tomyślu.  Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń).

Emisja niska -  Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Do zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, przyczyni się budowa instalacji, które wykorzystują energię odnawialną.

Emisja komunikacyjna - Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Nowy Tomyśl, należy jak najbardziej uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na jego obszarze.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych, są drogi wojewódzkie i w dalszej kolejności drogi powiatowe. Średnie natężenie ruchu na drogach Gminy Nowy Tomyśl przedstawia tabela 16.

TABELA  NR 16 - Średnie natężenie ruchu na poszczególnych  dogach

| Drogi wojewódzkie: | Pojazdy ogółem | Samochody osobowe | Samochody ciężarowe |
| --- | --- | --- | --- |
| nr 302 | 3 059 | 2 517 | 542 |
| nr 305 | 5 148 | 3 881 | 1 267 |
| nr 308 | 5 714 | 4 715 | 999 |

1) -  dane z października 2003 r;

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu.

Ilość zanieczyszczeń komunikacyjnych powstających na terenie Gminy Nowy Tomyśl na pewno ulegnie zmianie w momencie uruchomienia odcinka autostrady A – 2 Komorniki - Nowy Tomyśl oraz w okresie późniejszym odcinka Nowy Tomyśl – Świecko.

Emisja zanieczyszczeń pochodzących z ruchu kolejowego na terenie Gminy jest niewielka i nie przyczynia się w znaczący sposób do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Linia E 20 biegnąca przez Gminę Nowy Tomyśl jest zelektryfikowana i poruszają się po niej składy elektryczne.

O stopniu zanieczyszczenia powietrza świadczy również skład chemiczny opadów atmosferycznych. Emitowane do powietrza zanieczyszczenia podlegają przemianom chemicznym i są wymywane z atmosfery lub docierają do powierzchni ziemi jako opad suchy. Rozpuszczalne formy zanieczyszczeń powodują zakwaszanie opadu (kwaśne deszcze pH < 5,0) i niekorzystnie wpływają na stan środowiska.

Na obszarze gminy Nowy Tomyśl  badania chemizmu opadu atmosferycznego prowadzone były w jednym punkcie pomiarowym, w latach 2000 i 2001, przez WIOŚ Poznań. Wyniki badań przedstawia tabela 43.

TABELA  NR  17

Zestawienie wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych w  latach 2000 i 2001

| Miejscowości | pH | SO4 | NO3 | Pogólny | Nogólny | kadm | miedź | ołów | cynk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m2 | mg/m2 | mg/m2 | mg/m2 | μg/m2 | mg/m2 | mg/m2 | mg/m2 |
| Przyłęk | Rok 2000 |
|  | 5,70 | 3 492,4 | 592,7 | 34,4 | 554,6 | 0 | 3,4 | 2,2 | 36,2 |
|  | Rok 2001 |
|  | 5,64 | 2 303 | 724,8 | 17,4 | 474,9 | 0 | 2,138 | 1,649 | 25,05 |

Źródło: WIOŚ Poznań, Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 2000 i 2001.

Obserwowane obniżenie pH opadów atmosferycznych w roku 2000, nie wskazuje na silne zanieczyszczenie powietrza. Jednak świadczy o jego granicznych wartościach, po przekroczeniu których może nastąpić dalsze obniżanie się pH deszczu. W roku 2001 pH odpadów atmosferycznych uległo kolejnemu obniżeniu, co jest zjawiskiem niepokojącym, podobnie zresztą jak wzrost ilości azotanów. Zaobserwowano natomiast poprawę pozostałych badanych wskaźników, co jest konsekwencją zmniejszania się zanieczyszczenia powietrza.

### 4.7. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza –

### wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych. Jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju.

Rozpatrując rozwój energii odnawialnej na obszarze Gminy Nowy Tomyśl, właściwe będzie kierowanie się ogólnymi uwarunkowaniami określonymi dla Wielkopolski.

Wielkopolska należy do II klasy obszarów w Polsce, pod względem zasobów energii wiatrowej. Średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 10 m w terenie otwartym przekracza 4,0 m/s, a w okresie zimy i wiosny 4,5 m/s. Mimo ogólnie stosunkowo sprzyjających warunków klimatyczno-geograficznych dla budowy parków wiatrowych na terenie Wielkopolski – zwłaszcza środkowej, podjęcie decyzji o ich lokalizacji wymaga przeprowadzenia badań wiatru na danym terenie. Badania takie zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Spółki EPA, powinny trwać minimum 12 miesięcy i powinny być prowadzone za pomocą profesjonalnych zestawów pomiarowych o wysokości 40 i więcej metrów. Tak przeprowadzone badania stają się podstawą do określenia rzeczywistych warunków wietrzności na danym terenie i w efekcie do podjęcia decyzji o możliwości lub jej braku wybudowania jakiejkolwiek turbiny wiatrowej. Decydując się jednak na taką inwestycję należy również pamiętać o minusach ferm wiatrowych, którymi bez wątpienia są zmiany w krajobrazie, hałas, a przede wszystkim zagrożenia dla wędrownego ptactwa.

Potencjał energii słonecznej na terenie Wielkopolski jest mniejszy niż wiatrowej. Region Wielkopolski został zaliczony do III klasy zasobów energii słonecznej w Polsce.

Pozwala to jednak na stosowanie z powodzeniem urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Energia słoneczna może być przetwarzana w kolektorach wodnych i powietrznych w ciepło, służące do ogrzewania pomieszczeń, wody, suszenia produktów rolnych i drewna.

Wykorzystanie wodnych zasobów energetycznych jest zależne od szeregu uwarunkowań, jednymi z podstawowych są między innymi energetyczność naturalna rzeki (wielkość i równomierność przepływów), wpływ małej elektrowni wodnej tzw. MEW na środowisko oraz opłacalność przedsięwzięcia. Właśnie ze względu na oddziaływanie MEW na środowisko należy każdą taką inwestycję rozpatrywać indywidualnie i bardzo szczegółowo. Małe elektrownie wodne (MEW) mogą wpływać na środowisko zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. Są przede wszystkim istotnym elementem regulacji

stosunków wodnych – zbiorniki im towarzyszące zwiększają retencję wody, mogą służyć do celów przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych czy rekreacyjnych. Dodatkowo woda przechodząca przez turbinę podlega natlenieniu, co poprawia jej zdolność do samooczyszczenia. Istnieje jednak wiele elementów, które przemawiają przeciw takiemu wykorzystywaniu energii wody. Podstawowymi przeciwwskazaniami jest budowa MEW, która wymaga przegrodzenia rzeki nową budowlą piętrzącą (zaporą lub jazem). Przegrodzenie rzeki wiąże się z ingerencją w naturalny ekosystem, przynosi nieodwracalne zmiany a w pierwszej kolejności stanowi zakłócenie swobodnego przepływu ryb. Obecność przepławek (których budowa jest obecnie wymagana prawem) nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia – ryby często nie są w stanie ich pokonać, a w przypadku niewłaściwych zabezpieczeń, są w tych miejscach masowo odławiane przez kłusowników. Ponadto zbiornik przed tamą staje się często osadnikiem ścieków prowadzonych przez rzekę. Zbiorniki takie są jednocześnie podatne na eutrofizację, spowodowaną stałym dopływem i gromadzeniem się związków azotu i fosforu.  Może się też zdarzyć, że podniesienie poziomu wód gruntowych po wybudowaniu zbiornika przyniesie znaczne szkody budowlane i przyrodnicze w jego okolicy. Z kolei poniżej zapory zmienia się ilość przepływającej wody i szybkość prądu rzeki, co ma negatywny wpływ na ekosystem rzeki, stanowiąc zakłócenie jej naturalnego biegu. Rozpatrując więc wykorzystanie energii wody należy przede wszystkim upewnić się, że nie nastąpi utrata wartości przyrodniczych przekraczająca zdecydowanie korzyści płynące z budowy MEW.

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu ciepła gruntu, wód jeziornych czy ścieków. Jest ona obecnie jedną z najmniej rozpowszechnionych form pozyskiwania energii. O jej zastosowaniu decydują uwarunkowania lokalne.

Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych jest  najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji czystej energii. Jedną z możliwych dróg

pozyskiwania dużych ilości biomasy jest uprawa roślin energetycznych na gruntach rolniczych. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy to między innymi plantacje kukurydzy, rzepaku, szybko rosnące uprawy drzew, krzewów i traw.

Wierzbowy surowiec energetyczny ma tę właściwość, że jest w zasadzie niewyczerpywalnym i samo odtwarzającym się źródłem. Cechami charakterystycznymi sadzonek wierzby jest ich łatwe ukorzenianie się, odporność na zmienne warunki klimatyczne, umiejętność szybkiej regeneracji po zbiorze, odporność na choroby i szkodniki, a także wysokie plony biomasy o dobrej jakości. W porównaniu z innymi nośnikami energii cieplnej koszt jednostkowy ciepła wyprodukowanego z wierzby kształtuje się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

TABELA  NR  18 - Koszt jednostkowy ciepła przy zakupie paliw

| Paliwo | Wartość kaloryczna [GJ/t lub GJ/1000 m3] | Koszt jednostkowy ciepła przy zakupie paliwa |
| --- | --- | --- |
|  |  | [zł/t]lub zł/1000m3] | zł/GJ |
| Olej opałowy | 43,0 | 1 490,0 | 34,7 |
| Gaz ziemny GZ | 38,0 | 1 003,0 | 26,4 |
| Węgiel kamienny | 25,0 | 392,8 | 15,7 |
| Miał węglowy | 21,0 | 229,6 | 10,9 |
| Drewno - szczapy | 15,5 | 127,4 | 8,2 |
| Zrębki wierzb krzewiastych (s.m.)2 | 19,4 | 160,0 | 8,3 |
| Słoma zbóż | 15,0 | 80,0 | 5,3 |

Źródło: Materiały Firmy Nowa Energia Sp. z o. o., rok 2001.

Zbiór biomasy w cyklu jednorocznym z hektara wynosi około 15 – 20 ton suchej masy/ha (począwszy od drugiego roku po posadzeniu). Biomasa może być pozyskiwana z plantacji przez 25 – 30 lat, na tym samym pokładzie korzeniowym. Drewno wierzbowe pozyskiwane z plantacji energetycznych użytkować można w postaci zrębów (mniej lub bardziej rozdrobnionych), brykietów i palet.

Należy również podkreślić, że wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie ich biomasy do celów bioenergetycznych pozwolą między innymi na:

- zagospodarowanie przez nasadzenia wierzbą części gruntów aktualnie

niewykorzystanych rolniczo;

- wprowadzenie na rynek nowego przyjaznego dla środowiska biopaliwa;

- uzyskanie tańszej energii cieplnej;

- dopływ nowego źródła pieniędzy dla lokalnych społeczności.

W procesie technologicznego wykorzystania słomy jako paliwa najistotniejsze są takie jej właściwości jak: wilgotność,gęstość, wartość opałowa, stopień rozdrobnienia, temperatura zapłonu, temperatura spalania.

Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks charakteryzuje się niższą wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych składników spalania.

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl istnieje możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w ilości około 25 % (pozostała część wykorzystywana jest w gospodarstwie rolnym oraz przyorywana co drugi-trzeci rok).

Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na terenie Gminy Nowy Tomyśl można osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim zasobów biomasy (wierzby energetycznej, słomy, drewna). Wynika to między innymi z rolniczego charakteru gminy oraz uwarunkowań klimatyczno – glebowych. Dla warunków Gminy Nowy Tomyśl zarówno małe elektrownie wodne (MEW) jak i elektrownie wiatrowe w większości przypadków będą szkodliwe dla środowiska (potencjalne spowalnianie rzek oraz tworzenie przeszkód dla migracji ryb, a także zaburzanie krajobrazu i powodowanie zagrożeń dla ptaków). Decydujący wpływ ma na to występowanie obszarów objętych ochroną. Nie sprzyjają budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy również średnioroczne prędkości wiatru, obecnie 2,9 m/s.

Obecnie na terenie Gminy Nowy Tomyśl funkcjonuje jedna instalacja działająca w oparciu o energię odnawialną. Jest to pompa ciepła wykorzystujące energię geotermalną w Gimnazjum w miejscowości Boruja Kościelna, moc grzewcza 35,9 kW;

## 4.8. Środowisko akustyczne

Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:

- hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na rozległość źródeł;

- hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;

- hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.

Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych).

Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony               w  decybelach (dB). Poziom ten stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436). Rozporządzenie to określa rodzaje terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, w zależności od przeznaczenia terenu. Różnicuje również wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w odniesieniu do hałasów przemysłowych, komunikacyjnych (drogowe, kolejowe i tramwajowe), lotniczych oraz od linii elektroenergetycznych.

Hałas komunikacyjny -  Na obszarze gminy największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż dróg wojewódzkich. W okresie późniejszym zagrożenie hałasem będzie również występowało wzdłuż autostrady A 2. Projektowany przechodzący przez północny skraj Gminy Nowy Tomyśl odcinek autostrady A 2 zlokalizowany jest generalnie poza obszarem zwartej zabudowy. Jednak występuje wzdłuż niego zwiększona strefa oddziaływania akustycznego autostrady, będąca wynikiem znacznego natężenia ruchu pojazdów. Z tego względu na terenach zagrożonych ponadnormatywnym hałasem autostrada powinna zostać wyposażona w infrastrukturę zapobiegającą nadmiernej emisji hałasu w postaci ekranów akustycznych, wałów ziemnych, pasów zieleni izolacyjnej. Negatywne oddziaływanie hałasu zostanie wówczas zminimalizowane. W celu stałej kontroli poziomu hałasu wzdłuż autostrady prowadzony powinien być w wyznaczonych punktach monitoring stanu klimatu akustycznego.

Hałas komunikacyjny występuje również w pewnym natężeniu wzdłuż dróg powiatowych. Stanowi jednak nieco mniejsze zagrożenie. Wynika to bowiem z faktu, że przy natężeniu ruchu na poziomie od 1 000 do 5 000 pojazdów na dobę, a taki kształtuje się głównie (przypuszczalnie - ostatnie badania natężenia ruchu prowadzono w roku 2000) właśnie na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Nowy Tomyśl, zasięg oddziaływania akustycznego jest nieduży. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1 000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego.

Ze względu na komunikacyjne drogowe oddziaływanie akustyczne na terenie gminy, należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ponadnormatywnych poziomów dźwięku na terenie zwartej zabudowy Nowego Tomyśla.

W tym celu należy zadbać o stan techniczny nawierzchni, zastosować osłony dźwiękochłonne oraz dźwiękoszczelne w stosunku do zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie za pomocą zabezpieczeń urbanistycznych, w stosunku do projektowanej zabudowy należy zadbać o zachowanie odpowiednich odległości od ciągów komunikacyjnych.

System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich. Punktem wyjściowym powinno być więc prowadzenie monitoringu hałasu na terenie gminy, dotyczy to przede wszystkim miejscowości położonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych – drogach wojewódzkich o nr 308, 305 i 302.

Przez teren Gminy Nowy Tomyśl przebiega również linia kolejowa dwutorowa zelektryfikowana relacji Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk. Jest to linia typu magistrala, na której ruch pociągów wynosi około 92 pociągi na dobę. Oddziaływanie akustyczne linii kolejowej nie stanowi na terenie gminy poważnego zagrożenia, przede wszystkim ze względu na przebieg trasy głównie poza terenami zwartej zabudowy (budynki i budowle mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, a odległość ta od skraju toru nie może być mniejsza niż 20 m                       – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 52 poz. 627).

Na terenie gminy zagrożenie hałasem lotniczym może wystąpić w mieście Nowy Tomyśl w sąsiedztwie szpitala powiatowego (działka nr 560/12), gdzie planowana jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych.

Emisja hałasu związana będzie przede wszystkim z takimi operacjami lotniczymi jak starty i lądowania oraz próby silników. Ich wpływ na poprawność klimatu akustycznego w granicach oraz poza granicami lądowiska jest największy. Wykonywane operacje naziemne pomimo wysokich poziomów hałasu w bezpośrednim otoczeniu śmigłowca, nie powodują na ogół uciążliwości poza granicami lądowiska.

Oddziaływanie akustyczne lądowiska powinno zostać określone poprzez wykonanie na etapie projektu budowlanego analizy akustycznej, w której zostaną przeprowadzone wyliczenia poziomu emisji hałasu (starty i lądowania) dla konkretnego typu śmigłowca, przewidzianego do obsługi szpitala. Na takiej podstawie będzie możliwe dokonanie faktycznej oceny oddziaływania akustycznego lądowiska.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, należy podjąć kroki w celu zminimalizowania oddziaływania akustycznego obiektu.

Hałas przemysłowy -  źródłem hałasu są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.

Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.

Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.

Lokalizacja przedsiębiorstw w obrębie miasta, wymaga jednak szczególnej dbałości o wyeliminowanie nadmiernego hałasu.

Hałas komunalny -	Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie przy restauracjach i kawiarniach są źródłem hałasu. Z ich działalnością związany jest dyskomfort akustyczny. Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy. Z tego typu hałasem mamy do czynienia przede wszystkim na terenie Nowego Tomyśla.

Do chwili obecnej w gminie nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania ze względu na ponadnormatywną emisję hałasu.

## 4.9. Przyroda ożywiona

### 4.9.1. Szata roślinna

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane następującym zagrożeniom i degradacji:

- wypalanie traw i osuszanie terenów;

- zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych;

- zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;

- zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie eutrofizacja cieków wodnych i jezior;

- niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego;

- zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, które powodują zmianę siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności;

- niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.

Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie miasta Nowy Tomyśl .

Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również sektor rolnictwa. Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę Ekologiczną Państwa w zakresie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody. Wartości przyrodnicze gminy, narzucają preferowanie rolnictwa przyjaznego środowisku. Prośrodowiskowe rolnictwo oparte o gospodarstwa prowadzone indywidualnie lub współpracujące miedzy sobą, promujące tradycyjne metody gospodarowania, powinny być upowszechniane szczególnie na obszarze parku krajobrazowego oraz terenach cennych przyrodniczo. Szansą dla tych obszarów będzie rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw. programy rolno-środowiskowe. Są one instrumentem finansowym, polegającym na wsparciu finansowym działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych przez rolników (rolnicy otrzymują rekompensatę finansową za utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji).

### 4.9.2. Lasy

Do podstawowych zagrożeń oddziałujących na lasy na terenie Gminy Nowy Tomyśl należą:

- zanieczyszczenia powietrza;

- zagrożenia pożarowe;

- obniżanie poziomu wód gruntowych;

- presja turystyczna.

Jako potencjalne zagrożenia należy również wymienić:

- szkody powodowane przez owady;

- szkody powodowane przez patogeniczne grzyby;

- szkody powodowane przez zwierzęta łowne;

W zależności od stopnia nasilenia szkodliwego oddziaływania gazów i pyłów ustalane są strefy uszkodzenia – obszary lasu charakteryzujące się stopniem uszkodzenia określanym na podstawie rejestracji zmian w drzewostanach, a w szczególności zmian w aparacie asymilacyjnym, przyroście wysokości i żywotności drzew wskaźnikowych. Drzewostany leśne występujące na terenie Gminy Nowy Tomyśl zakwalifikowane zostały głównie do stref, dla których nie określono zagrożeń przemysłowych. Dla Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp.  nie określono zagrożeń ze strony przemysłu;

Stan zdrowotny lasów niepaństwowych określono jako dobry, nie wyodrębniono stref zagrożeń przemysłowych. Zanotowano sporadyczne występowanie ognisk szkodników pierwotnych i wtórnych.

Środkiem zaradczym, który przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego lasów znajdujących się w strefach zagrożeń jest przebudowa drzewostanów w kierunku bardziej odpornych gatunków.

Obniżanie stanu sanitarnego lasów następuje również w wyniku presji turystycznej. Dotyczy to dzikiego obozowania na terenach leśnych okalających jeziora i zaśmiecania lasów. Dzikie obozowiska niszczą również runo leśne, co może prowadzić do spadku przyrostu, a nawet obumierania drzewostanów. Stanowią także zagrożenie pożarowe.

Lasy na terenie gminy są jednak w pewnym stopniu narażone na występowanie pożarów. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych na terenie gminy prowadzone powinny być następujące działania:

  - utrzymywanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż głównych dróg i torów kolejowych;

  - porządkowanie terenów leśnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych;

  - utrzymywanie punktów czerpania wody do celów gaśniczych;

  - oznakowanie zagrożonych drzewostanów tablicami ostrzegawczymi;

  - patrolowanie lasów przez Straż Leśną;

  - wprowadzanie okresowych zakazów wstępu na tereny leśne.

Koncepcja zwiększania lesistości i zadrzewień, preferująca środowiskotwórczą rolę lasów stanowi podstawę Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, przyjętego przez Radę Ministrów w 1995 r. Program zakłada wzrost lesistości kraju z obecnych 28 % (powiat Nowotomyski obecna lesistość około 38 %) do 30 % w 2020 r. i 33 % w 2050 r., przewidując uruchomienie mechanizmów ekonomicznych stymulujących leśne zagospodarowanie części gruntów marginalnych dla rolnictwa oraz określenie priorytetów przestrzennych wynikających z roli lasów w kształtowaniu środowiska. Jako jedno z najważniejszych zadań program określa zalesianie gruntów zanieczyszczonych i zdegradowanych.

Kierunki modernizacji leśnictwa w stronę jego ekologizacji i bardziej zrównoważonego eksploatowania zasobów biologicznych lasów wytyczyła krajowa polityka zrównoważonej gospodarki leśnej, wprowadzona do realizacji w 1999 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Prowadzona przez Polskę gospodarka leśna jest zgodna z trendami leśnictwa światowego określonymi w Zasadach Leśnych, przyjętych przez 170 krajów w 1992 roku w czasie konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED).

### 4.9.3. Świat zwierzęcy

Zasoby świata zwierzęcego na terenie gminy można uznać za umiarkowanie bogate. Stosunkowo liczną grupę stanowią gatunki zwierząt dziko żyjących (sarny, jelenie, a także lisy). Dla tej grupy największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są:

- przebieg przez ekosystemy leśne ciągów komunikacyjnych, stanowiących bariery dla przemieszczania się zwierzyny;

- kłusownictwo – mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia się populacji poszczególnych gatunków.

Dla urozmaiconej i licznie reprezentowanej grupy ptaków, żerujących                          i gniazdujących głównie w dolinach rzek oraz w rejonie jezior, a także dla gatunków gadów  takich jak padalce, zaskrońce, jaszczurki i zwinki, a także płazów (żab, ropuch, rzekotek i kumaków), występujących na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są:

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych – brak skanalizowania i niewystarczająca ilość oczyszczalni ścieków oraz dzikie wysypiska;

- zmienności i niedobory stanu wód.

Wymienione zagrożenia wpływają również na małe zróżnicowanie i ograniczoną ilość występowania na obszarze gminy, nawet pospolitych gatunków ryb.

W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów. W przypadku ochrony zwierząt domowych konieczne jest zorganizowanie na terenie gminy, schroniska dla zwierząt.

## 4.10.  Walory krajobrazowe

Charakterystyczną cechą dla terenów siedlisk ludzkich jest występowanie zmiany walorów estetyczno – widokowych krajobrazu, związanych głównie z dużymi obiektami kubaturowymi np. zakładami przemysłowymi, silosami, kominami.

W przypadku Gminy Nowy Tomyśl istnieje na jego terenie mała ilość dużych zakładów przemysłowych. Są one zlokalizowana w większości na terenie lub w pobliżu miasta Nowy Tomyśl. Przez powiązanie z siedliskowym charakterem miasta nie pogarszają one, mimo znacznych rozmiarów, walorów estetyczno – krajobrazowych.

W sposób podobny na walory estetyczno - krajobrazowe oddziaływają maszty telefonii komórkowej, rozstawione na terenie gminy.

Za naruszenie naturalnego krajobrazu, należy również uznać wszelkie wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego występujące w znacznej ilości.

# 5. CELE  I  PRIORYTETY  EKOLOGICZNE

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę stanu środowiska oraz uwarunkowań społeczno – gospodarczych na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Szczegółowo omówiono poszczególne elementy środowiska, towarzyszące im zagrożenia. Konsekwencją dokonanej analizy i zidentyfikowanych zagrożeń jest podjęcie działań zmierzających do naprawy niekorzystnego stanu środowiska. W celu realizacji przyjętego założenia konieczne jest zastosowanie głównych zasad polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska.

Cele, zadania, limity i okresy ich uzyskania wynikają przede wszystkim z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów, takich jak:

    - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010;

    - Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2002                   – 2010;

    - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2004                   – 2007 z perspektywą na lata 2008-2011;

    - Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,

    - Strategia Rozwoju Powiatu Nowotomyskiego,

    - Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl oparty więc został  o postanowienia wyżej wymienionych dokumentów oraz o postanowienia wynikające             z dokumentów planistycznych, koncepcji i innych opracowań lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Poniżej przedstawiono cele, kierunki i zadania ekologiczne dla Gminy Nowy Tomyśl  w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań określonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Programie Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Nowotomyskiego, co powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju gminy.

### I Cel :  Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

- Racjonalizacja zużycia wody poprzez realizację następujących zadań ekologicznych  :

- Realizacja przez mieszkańców planów racjonalnego gospodarowania wodą (zamontowanie wodomierzy w każdym gospodarstwie domowym podłączonym do sieci wodociągowej),

- Wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych,

- Zmniejszenie materiałowości i odpadowości produkcji poprzez realizację następujących zadań ekologicznych  :

- Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania)

- Opracowanie i wdrożenie planu zaopatrzenia gminy w energię

- Termomodernizacja jednostek organizacyjnych gminy

- Rozpowszechnienie stosowania indywidualnych liczników ciepła (budynki komunalne) Podjęcie działań promocyjnych i doradztwa związanego z wdrażaniem pozyskiwania ze źródeł odnawialnych.

II  Cel  :  Ochrona powietrza atmosferycznego

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa poprzez realizację następujących

zadań ekologicznych :

- Zamiana węgla na alternatywne nośniki ciepła – modernizacja kotłowni węglowych w obiektach gminnych.

- Zastępowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych na rzecz paliw alternatywnych (gaz, brykiet drzewny, biomasa)  poprzez :

- przedsięwzięcia inwestycyjne,

- wprowadzenie stosownych zapisów w planach zagospodarowania

przestrzennego

- Prowadzenie systematycznych akcji edukacji ekologicznej na temat oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii, szkodliwości spalania materiałów odpadowych w kotłowniach domowych,

- Centralizacja uciepłownienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni

- Rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy

2) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez realizację

następujących zadań ekologicznych  :

- Inwentaryzacja znaczących źródeł emisji pochodzących od podmiotów gospodarczych i skorelowanie jej z bazą danych Urzędu Marszałkowskiego podmiotów wnoszących opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- Modernizacja drogi nr 302 Zbąszyń-Nowy Tomyśl w m. Nowy Tomyśl skrzyżowanie 302 z ul. Musiała i ul. Janusa

- Remont drogi nr 765 Boruja Kościelna - granica gminy

- Remont drogi nr 701 ul. Kościuszki w Nowym Tomyślu

- Przebudowa odcinka drogi nr 748, nr 701 w m. Nowy Tomyśl

- Oddanie odcinak autostrady A2 Komorniki – Nowy Tomyśl

- Tworzenie ścieżek rowerowych

- Budowa odcinka autostrady A-2 Nowy Tomyśl - Świecko

- Remont drogi nr 305 odcinek Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna

- Remont drogi nr 308 odcinek Bukowiec – nowy Tomyśl

- Remont drogi nr 307 odcinek Buk-Bukowiec

III  Cel  :  Ochrona przed hałasem

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Ochrona przed hałasem komunikacyjnym poprzez realizację następujących zadań

ekologicznych

- Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż autostrady A2

- Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu (budowa ekranów akustycznych, tworzenie pasów zwartej zieleni, izolacji budynków (wymiana okien)

- Integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem

2) Ochrona przed hałasem przemysłowym poprzez realizację następujących zadań

ekologicznych :

- Rozwój monitoringu hałasu na terenach szczególnie zagrożonych

IV  CEL :  Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji poprzez realizację następujących zadań

ekologicznych :

- Uwzględnianie stref ochronnych i ograniczeń związanych z przebiegiem istniejących i planowanych linii  w planach zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

- Wystąpienie do Starosty z wnioskiem o stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla terenów, na których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

V  Cel  :  Ochrona wód

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez realizację następujących zadań

ekologicznych :

- Budowa wodociągu wiejskiego w m. Sękowo

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Tomyśl

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Glinno

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach wskazanych w planie rozwoju sieci kanalizacyjnej

- Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej

- Opracowanie mechanizmów eliminujących „opłacalność” wprowadzania nieczystości płynnych bezpośrednio do wód lub do ziemi.

- Likwidacja nieczynnych ujęć wody

- Likwidacja nielegalnych podłączeń domów do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i cieków

- Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla gminy

- Przeprowadzanie sukcesywnej wymiany i renowacji wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej

- Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody

- Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody

2) Redukcja ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych

trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi poprzez realizację

następujących zadań ekologicznych

- Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (głównie budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych)

- Stosowanie środków ochrony roślin i nawozów zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej

- Uwzględnienie treści programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Stworzenie bazy danych dotyczącej produkcji i magazynowania gnojownicy na terenie gminy oraz sposobu jej zagospodarowania

- Edukacja rolników w zakresie ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych

VI  Cel  :  ochrona powierzchni ziemi i gleb

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Ochrona gleb poprzez realizację następujących zadań ekologicznych

- Ocena wartości naturalnego potencjału produkcyjnego gleb na terenie gminy i ustalenie możliwości użytkowania gleb zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju – opracowane eksperckie

- Ochrona najlepszych gleb poprzez odpowiednie zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

- Upowszechnienie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań środowiskowych

2) Ochrona zasobów kopalin poprzez realizację następujących zadań ekologicznych

- Stworzenie gminnej bazy danych dotyczącej podmiotów posiadających koncesję na eksploatację złóż

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych udokumentowanych złóż

- Inwentaryzacja miejsc, na których prowadzi się eksploatację bez stosownych zezwoleń.

- Eliminowanie eksploatacji bez stosownych zezwoleń

VII  Cel  :  Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Utrzymanie i zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Gminie poprzez

realizację następujących zadań ekologicznych:

- Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parku i pomników przyrody

- Kompletowanie gminnej bazy danych dotyczących terenów cennych przyrodniczo i zasad korzystania z nich. Wyznaczenie terenów i obiektów do objęcia ochroną :

- -obszary chronionego krajobrazu,

- - pomniki przyrody,

- - stanowiska dokumentacyjne,

- - użytki ekologiczne

- - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

- Opracowanie dokumentacji i podjęcie uchwał w sprawie tworzonych form ochrony przyrody

- Wdrożenie skutecznych narzędzi planistycznych dla ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez weryfikację ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,  a także decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

- Opracowanie planów ochrony siedlisk zagrożonych

- Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych

- Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych

2) Ochrona lasów poprzez realizację następujących zadań ekologicznych

- Rozpatrzenie w pracach nad dokumentacjami planistycznymi gminy celowości ustanowienia lasów ochronnych. Ewentualne podjęcie uchwał przez Radę Gminy o ustanowieniu lasów ochronnych.

- Przeznaczenie w dokumentach planistycznych gruntów najniższych klas bonitacyjnych i wyłączonych z produkcji pod zalesienie

- Ustalenie lokalizacji zalesień i zadrzewień oraz kształtowanie granicy polno-leśnej w dokumentach planistycznych.

- Wprowadzenie zadrzewień przy drogach

- Racjonalizacja wydawanych pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów

3) Edukacja ekologiczna poprzez realizację następujących zadań ekologicznych

- Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie zrozumienia celów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej (zebrania wiejskie, szkolenia, akcja ulotowa, organizacja corocznej akcji sprzątanie świata)

- Zaprojektowanie nowych leśnych ścieżek dydaktycznych  wraz z opisem przyrody

- Utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych.

VIII  Cel  :  Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne środowiska naturalnego

### – obejmuje poniższe kierunki działań :

1) Bezpieczeństwo chemiczne poprzez realizację następujących zadań ekologicznych:

- Inwentaryzacja miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich oraz wystąpienie do Starosty o wydanie decyzji o rekultywacji tych miejsc.

- Upowszechnienie Wiedzy o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi środków ochrony roślin oraz zasadach pozbywania się opakowań po nich

2) Bezpieczeństwo biologiczne poprzez realizację następujących zadań ekologicznych:

- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt

Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt

TABELA  NR  19

Harmonogram realizacyjny (plan operacyjny) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2004 – 2007 z

uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011

| Kierunek działania | Opis działania | Termin realizacji | Jednostki realizujące zadanie | Szacunkowe nakłady/Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Cel : Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych |
| Racjonalizacja zużycia wody | Realizacja przez mieszkańców planów racjonalnego gospodarowania wodą (zamontowanie wodomierzy w każdym gospodarstwie domowym podłączonym do sieci wodociągowej) | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Właściciele | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych | zadanie ciągłe | Urząd gminu | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Zmniejszenie materiałowości i odpadowości produkcji | Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania) | 2006 r. | Urząd Gminy | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Opracowanie i wdrożenie planu zaopatrzenia gminy w energię | 2006 r. | Urząd Gminy | 20 000,0 PLN – Środki własne, inne fundusze m.in. UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Termomodernizacja jednostek organizacyjnych gminy | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | 120 000,0 PLN – Środki własne, inne fundusze m.in. UE |
|  | Rozpowszechnienie stosowania indywidualnych liczników ciepła (budynki komunalne) | zadanie ciągłe | właściciele mieszkań, zarządcy budynków | 60 000,0 PLN - Środki własne, inne fundusze m.in. UE |
|  | Podjęcie działań promocyjnych i doradztwa związanego z wdrażaniem pozyskiwania ze źródeł odnawialnych | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe | 40 000,0 PLN - Środki własne, inne fundusze m.in. UE |
| II Cel : Ochrona powietrza atmosferycznego |
| Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa | Zamiana węgla na alternatywne nośniki ciepła – modernizacja kotłowni węglowych w obiektach gminnych. | 2005-2007 | Urząd Gminy | 250 000,0 PLN/rok – Środki własne, inne fundusze (m.in. z UE) |
|  | Zastępowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych na rzecz paliw alternatywnych (gaz, brykiet drzewny, biomasa) poprzez : - przedsięwzięcia inwestycyjne, - wprowadzenie stosownych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | zadanie ciągłe | Właściciele obiektów | Środki własne, inne fundusze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa – c. d. | Prowadzenie systematycznych akcji edukacji ekologicznej na temat oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii, szkodliwości spalania materiałów odpadowych w kotłowniach domowych, | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe | 50 000,0 PLN – Środki własne, inne fundusze |
|  | Centralizacja uciepłownienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni | zadanie ciągłe | UG, Zakłady Ciepłownicze | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, WZG Poznań | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | Inwentaryzacja znaczących źródeł emisji pochodzących od podmiotów gospodarczych i skorelowanie jej z bazą danych Urzędu Marszałkowskiego podmiotów wnoszących opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. | 2005-2006 | Urząd Gminy | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Modernizacja drogi nr 302 Zbąszyń-Nowy Tomyśl w m. Nowy Tomyśl skrzyżowanie 302 z ul. Musiała i ul. Janusa | 2004 | WZDW w Poznaniu, Rejon Dróg w Nowym Tomyślu | 1,0 mln PLN - Subwencje drogowe oraz Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
|  | Remont drogi nr 765 Boruja Kościelna - granica gminy | 2005 | Zarząd Dróg Powiat. w N. Tomyślu,Powiat | Środki własne, inne fundusze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych – c.d. | Remont drogi nr 701 ul. Kościuszki w Nowym Tomyślu | 2006 | Zarząd Dróg Powiatowych w N. Tomyślu, Powiat | Środki własne, inne fundusze |
|  | Przebudowa odcinka drogi nr 748, nr 701 w m. Nowy Tomyśl | 2007 | Zarząd Dróg Powiatowych w N. Tomyślu, Powiat | Środki własne, inne fundusze |
|  | Oddanie odcinak autostrady A2 Komorniki – Nowy Tomyśl | 2004-2007 | Koncesjonariusz Autostrada Welkopolska SA | 800 000,0 PLN – Środki własne |
|  | Tworzenie ścieżek rowerowych | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, organizacje ekologiczne | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Budowa odcinka autostrady A-2 Nowy Tomyśl - Świecko | do 2011 r. | Koncesjonariusz Autostrada Wielkopolska SA | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Remont drogi nr 305 odcinek Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna | 2008-2011 | WZDW w Poznaniu | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Remont drogi nr 308 odcinek Bukowiec – nowy Tomyśl | 2008-2011 | WZDW w Poznaniu | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Remont drogi nr 307 odcinek Buk-Bukowiec | 2008-2011 | WZDW w Poznaniu | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| III Cel : Ochrona przed hałasem |
| Ochrona przed hałasem komunikacyjnym | Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż autostrady A2 | 2006-2007 | Zarządca autostrady, WIOŚ | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu (budowa ekranów akustycznych, tworzenie pasów zwartej zieleni, izolacji budynków (wymiana okien) | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Zarządcy obiektów | Środki własne, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | działania beznakładowe |
| Ochrona przed hałasem przemysłowym | Rozwój monitoringu hałasu na terenach szczególnie zagrożonych | zadanie ciągłe | Urząd gminy | Środki własne |
| IV Cel : Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym |
| Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji | Uwzględnianie stref ochronnych i ograniczeń związanych z przebiegiem istniejących i planowanych linii w planach zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Wystąpienie do Starosty z wnioskiem o stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla terenów, na których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V Cel : Ochrona wód |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Budowa wodociągu wiejskiego w m. Sękowo | 2004-2005 | Gmina Nowy Tomyśl, PWiK Sp. z o.o. | 950 000,0 PLN Środki własne w tym 400 000,0 PLN SAPARD |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Tomyśl | 2004-2005 | Urząd Gminy, PWiK | 950 000,0 PLN Środki własne w tym 400 000,0 PLN SAPARD |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Glinno | 2004-2005 | Urząd Gminy, PWiK | 1 000 000,0 PLN Środki własne, w tym 450 000,0 SAPARD |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu | 2006 | Urząd Gminy, PWiK | Środki własne, |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach wskazanych w planie rozwoju sieci kanalizacyjnej | 2007 | Właściciel nieruchomości | Środki własne |
|  | Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej | 2006 | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Opracowanie mechanizmów eliminujących „opłacalność” wprowadzania nieczystości płynnych bezpośrednio do wód lub do ziemi. | 2006 | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Opracowanie Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla gminy | 2006 | Urząd Gminy | 25 000,0 PLN - Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – c.d. | Likwidacja nieczynnych ujęć wody | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Właściciele ujęć | środki własne |
|  | Likwidacja nielegalnych podłączeń domów do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i cieków. | zadanie ciągłe | Właściciele nieruchomości | środki własne |
|  | Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, PWiK | środki własne, inne fundusze |
|  | Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody | zadanie ciągłe | UG, PWiK | Środki własne |
|  | Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Powiat | Środki własne |
| Redukcja ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi | Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (głównie budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) | 2007 | Właściciel gospodarstwa | Środki własne |
|  | Uwzględnienie treści programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. | 2006 | Urząd gminy | działanie beznakładowe |
|  | Stworzenie bazy danych dotyczącej produkcji i magazynowania gnojownicy na terenie gminy oraz sposobu jej zagospodarowania | 2007 | Urząd Gminy | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Redukcja ładunku zanieczyszczeń … – c.d. | Edukacja rolników w zakresie ograniczania rolniczych zanieczyszczeń obszarowych | zadanie ciągłe | Urząd gminy | Środki własne |
|  | Stosowanie środków ochrony roślin i nawozów zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej | zadanie ciągłe | Użytkownicy | Środki własne |
| VI Cel : ochrona powierzchni ziemi i gleb |
| Ochrona gleb | Ocena wartości naturalnego potencjału produkcyjnego gleb na terenie gminy i ustalenie możliwości użytkowania gleb zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju – opracowane eksperckie | 2006 | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Ochrona najlepszych gleb poprzez odpowiednie zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | zadanie ciągłe | Urząd gminy | Środki własne |
|  | Upowszechnienie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań środowiskowych | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ochrona zasobów kopalin | Stworzenie gminnej bazy danych dotyczącej podmiotów posiadających koncesję na eksploatację złóż | 2006 | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych udokumentowanych złóż | 2007 | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Inwentaryzacja miejsc, na których prowadzi się eksploatację bez stosownych zezwoleń. | 2005 | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Eliminowanie eksploatacji bez stosownych zezwoleń | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
| VII Cel : Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych |
| Utrzymanie i zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Gminie | Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parku i pomników przyrody | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, Właściciele nieruchomości | 30 000,0 PLN – Środki własne |
|  | Kompletowanie gminnej bazy danych dotyczących terenów cennych przyrodniczo i zasad korzystania z nich. Wyznaczenie terenów i obiektów do objęcia ochroną : -obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, - stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utrzymanie i zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Gminie – c.d. | Opracowanie dokumentacji i podjęcie uchwał w sprawie tworzonych form ochrony przyrody | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Wdrożenie skutecznych narzędzi planistycznych dla ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez weryfikację : - ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Opracowanie planów ochrony siedlisk zagrożonych | 2009 | Urząd Gminy | 20 000,0 PLN – Środki własne |
|  | Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych | zadanie ciągłe | Urząd Gminy, właściciele nieruchomości | środki własne |
|  | Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ochrona lasów | Rozpatrzenie w pracach nad dokumentacjami planistycznymi gminy celowości ustanowienia lasów ochronnych. Ewentualne podjęcie uchwał przez Radę Gminy o ustanowieniu lasów ochronnych. | 2005 | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Przeznaczenie w dokumentach planistycznych gruntów najniższych klas bonitacyjnych i wyłączonych z produkcji pod zalesienie | 2005 r. | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Ustalenie lokalizacji zalesień i zadrzewień oraz kształtowanie granicy polno-leśnej w dokumentach planistycznych. | 2006 r. | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Wprowadzenie zadrzewień przy drogach | 2006 r. | Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Racjonalizacja wydawanych pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
| Edukacja ekologiczna | Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie zrozumienia celów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej (zebrania wiejskie, szkolenia, akcja ulotowa, itp.) | zadanie ciągłe | Urząd Gmin | środki własne |
|  | Zaprojektowanie nowych leśnych ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody | 2007 | Nadleśnictwa, Urząd Gminy | Środki własne |
|  | Utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych. | zadanie ciągłe | Nadleśnictwa, Urząd Gminy | Środki własne |
| VIII Cel : Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne środowiska naturalnego |
| Bezpieczeństwo chemiczne | Inwentaryzacja miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich oraz wystąpienie do Starosty o wydanie decyzji o rekultywacji tych miejsc. | 2005 | Urząd Gminy | działanie beznakładowe |
|  | Upowszechnienie wiedzy o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi środków ochrony roślin oraz zasadach pozbywania się opakowań po nich | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne |
| Bezpieczeństwo biologiczne | Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne, inne fundusze |
|  | Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt | zadanie ciągłe | Urząd Gminy | Środki własne |

# 6. MOŻLIWOŚCI  WSPARCIA  SYSTEMU  FINANSOWANIA  INWESTYCJI  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

## 6.1. Informacje ogólne

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się             z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska  wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców aglomeracji, gminy lub związku komunalnego.

Polska jako członek UE będzie wspierana finansowo środkami unijnymi, gdyż jesteśmy krajem o wyraźnie niższym poziomu rozwoju ekonomicznego (PKB na osobę wynosi około 40 % średniej dla obecnej Unii). Dzięki temu cała Polska kwalifikuje się do tzw. celu I Polityki strukturalnej UE, czyli wspierania rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych. Przedsięwzięcia w ochronie środowiska będą mogły być wspierane z Funduszu Spójności i z funduszy strukturalnych, głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Dotychczas korzystaliśmy z funduszy przedakcesyjnych, które miały nas przygotować do wchłaniania większych środków po 1 maja 2004 r. Następcą  Funduszu ISPA jest Fundusz Spójności, a fundusze strukturalne przejmą rolę Funduszu Phare i po części SAPARD. Dzięki temu będzie kontynuowane wspieranie rozpoczętych dofinansowywanych dotychczas z funduszy przedakcesyjnych. Pierwotnym warunkiem uzyskania przez kraj członkowski pomocy jest przedstawienie Komisji Europejskiej kompletu dokumentów programowych, które określają ramy i sposób wykorzystania finansowych instrumentów strukturalnych UE. Dokumenty takie są przygotowywane na siedmioletnie okresy programowania budżetu Unii (obecnie na lata 2000-2006), jednak data przystąpienia Polski powoduje, że nasze dokumenty dotyczą lat 2004-2006 . Najważniejszy z nich to Narodowy Plan rozwoju na lata 2004-2006 oraz jego element pt. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata  2004-2006, która będzie decydująca dla wdrażania Funduszu Spójności. Współfinansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) będzie realizowane zgodnie z zapisami dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-20067. Są to : Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Bardzo istotnym elementem przy rozważaniu wnioskowania o środki unijne jest zgodność projektu z celami i zasadami polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej. Wśród tych zasad bardzo trudną do wdrożenia będzie zasada „zanieczyszczający/użytkownik płaci”. Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie powinny z uwzględnienie subwencji dla inwestora, przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być realizowane. Należy też wykazać, że opłaty ponoszone przez użytkowników (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze) pokryją koszty eksploatacji, remontów, oraz odtworzenia majątku (amortyzacja).

## 6.2. Fundusz Spójności oraz strategia jego wykorzystania

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, jest to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90 % średniej dla wszystkich krajów członkowskich. Fundusz ten nie należy do grupy Funduszy Strukturalnych ze względu na określony czas w którym działa. Ze względu na charakter i cel Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej. Wyróżnia się on krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz tym, że finalna decyzja o przyznaniu środków na dofinansowanie podejmowana jest przez Komisję Europejską.  Rola państwa członkowskiego polega na wskazaniu propozycji do dofinansowania. Polska włączyła do Strategii Wykorzystania Funduszu spójności na lata 2004-2006 jako jej część składową, tzw. indykatywną listę projektów, które są propozycjami do realizacji przy wsparciu z Funduszu Spójności.

Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współwinansowania, pomoc z funduszu na określony projekt będzie wynosić od 80 % do85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe, co najmniej 15 % musi zostać zapewnione przez beneficjenta. Na lata 2004-2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska ma przypaść 1 866,6 mln euro. Instytucją odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań i projektów Funduszu Spójności jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast Ministerstwo Środowiska będzie zarządzało priorytetami i projektami w sektorze ochrony środowiska. Narodowo Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej to instytucje, do których składane są projekty.

Głównym celel strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Oznacza to, że odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami końcowymi będą samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) oraz przedsiębiorstwa komunalne. Podstawowe kryteria wyboru projektów do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2004-2006 to zgodność z celami i zasadami polityki ekologicznej UE. Z punktu widzenia pojedynczej gminy najważniejsze jest osiągnięcie dolnego progu wartości przedsięwzięcia. Otóż z Funduszu Spójności mogą być dofinansowane w zasadzie tylko takie zamierzenia, dla których wykazuje się, że osiągną one kosztorysową wartość progową 10 mln. EUR. Oznacza to w praktyce, że chcąc starać się o środki z tego funduszu trzeba zorganizować związek gmin, który by mógł właściwie przygotować, a następnie realizować odpowiednio duży projekt.

Przedsięwzięcia, które spełniają kryteria podstawowe, są uporządkowane na podstawie kryteriów szczegółowych, które stanowi osiągnięcie standardów UE oraz odpowiedni stan przygotowania przedsięwzięcia.

Zakres gospodarki wodno-ściekowej :

- I priorytet – zapewnienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji zbiorczej oraz odpowiedniego poziomu uzdatniania wody  i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji co najmniej 100 000 RLM,

- II priorytet – zapewnienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego poziomu uzdatniania wody  i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji od 15000 RLM do 100 000 RLM,

- III priorytet – zapewnienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego poziomu uzdatniania wody  i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji od 2 000 RLM do 15 000 RLM.

Zakres gospodarki odpadami :

- realizacja inwestycji w największych aglomeracjach, zgodnie z istniejącymi w nich programami zagospodarowania odpadów. Programy w mniejszych miejscowościach będą wdrażane w miarę dostępności funduszy,

- realizacja inwestycji na terenach, gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych,

- realizacja inwestycji na terenach, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska.

Ranking przedsięwzięć w tym obszarze uszeregowany będzie według następujących zasad :

I priorytet – 	systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyżej 200 000

mieszkańców lub w innych rejonach, służące powyżej 200 000 grupie

użytkowników,

II priorytet – 	systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do 200 000

mieszkańców lub w innych rejonach, służące od 150 000 do  200 000

grupie 	użytkowników,

III priorytet – 	systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000

mieszkańców lub w innych rejonach, służące od 100 000 do  150 000

grupie 	użytkowników.

W obu tych zakresach wyraźne są preferencje dla większych aglomeracji. Średnie i mniejsze gminy muszą tworzyć związki, aby mieć szansę na uzyskanie wsparcia.

Aby wniosek miał szansę na pozytywne rozpatrzenie konieczny jest odpowiedni stan przygotowania przedsięwzięcia. Musi być ono w fazie przed przetargiem oraz mieć wstępne studium wykonalności. Ponadto istnieje wymóg posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ponad 40 % działań oraz uregulowane prawo do terenu. W celu skoordynowania korzystania ze środków tego funduszu Rząd R.P. przyjął w 2003 r. Strategię Wykorzystania Funduszu Spójności, która jest tożsama z Narodowym Programem Rozwoju. Jego obszerna część stanowią zapisy dotyczące ochrony środowiska. Zgodnie z jego treścią z Funduszu Spójności będą wspierane tylko bardzo duże i kosztowne przedsięwzięcia, a więc przekraczające możliwości inwestycyjnych pojedynczych gmin.  Nie można jednak wykluczyć, że wystąpią one jako wnioskodawcy w większej grupie. Z tego względu przedstawiono w niniejszym rozdziale zwięzłe omówienie głównych zadań proponowanych do wsparcia przez Fundusz Spójności według działów ochrony środowiska.

Poprawa jakości wód powierzchniowych

Najważniejszym szczegółowym celem realizacji części środowiskowej Funduszu Spójności będzie wsparcie dla budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach. Jakkolwiek szczególne znaczenie przywiązuje się do inwestycji w największych miastach, to przewiduje się również objęcie wsparciem pewnej liczby projektów grupowych, obejmujących mniejsze aglomeracje, szczególnie na obszarach wrażliwych. Szczegółowy harmonogram działań w tym obszarze wskazuje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który został przyjęty przez Rząd RP w końcu 2003 r. Przyjmuje się, że do finansowania z Funduszu Spójności preferowane będą systemy kanalizacji i oczyszczalni w niektórych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (kontynuacja działań finansowanych przez ISPA) i w aglomeracjach większych od 50 tys. mieszkańców. Po wyczerpaniu się listy tych zadań wybierane będą także aglomeracje do 50 tys. mieszkańców. Listę potencjalnych kandydatów do wsparcia z Funduszu Spójności w tym obszarze zawiera Aneks 2, załącznik nr 2. W rezultacie, od dnia 31.12.2015 r. ścieki mogą być oczyszczane zgodnie z wymaganiami dyrektywy „ściekowe” we wszystkich 1479 aglomeracjach o łącznej równoważnej liczbie mieszkańców 38 004 976, odpowiadającej 100 % ogólnego ładunku substancji ulegających biodegradacji.

Polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia.

Poważnym zobowiązaniem wynikającym tak z prawa krajowego, jak i standardów UE jest realizacja działań na rzecz poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociągi komunalne ludności (zarówno w mieście, jak i na wsi) i dostosowanie  jej do zaostrzonych wymagań prawnych.  W terminie wyprzedzającym przygotowanie i realizację w.w. programów najpilniejszym kierunkiem działania w tym priorytecie będzie osiągnięcie stanu czystości ujmowanych przez wodociągi wód powierzchniowych, które w świetle wstępnej oceny wykonanej w aspekcie wymagań dyrektywy 75/440/EWG – nie spełniają wymagań kategorii trzeciej. W trakcie rokowań akcesyjnych Polska zadeklarowała bowiem doprowadzenie jakości wód do zgodności w zakresie minimalnych wymaganych parametrów dla co najmniej kategorii A3 w terminie do 31.12.2002 r.

Priorytet ma być realizowany poprzez :

- unowocześnienie urządzeń uzdatniania wody pitnej w miastach, w których występować mogą przypadki awaryjności lub deficytu wody pitnej,

- modernizację stacji uzdatniania wody zgodnie z wymogami nowych przepisów – stacje dostarczające około 50 % wody pobieranej z rzek dla potrzeb wodociągów zbiorowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Barierą rozwoju gospodarczego są m.in. ubogie pod względem ilości i słabe jakościowo zasoby dyspozycyjne, zagrożenia powodziowe i zjawiska suszy. Usunięcie tych barier może nastąpić m.in. poprzez budowę wielofunkcyjnych zbiorników wodnych przede wszystkim dla celów ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania skutkom suszy oraz zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia i gospodarki narodowej w wodę do celów produkcyjnych. Zbiorniki te umożliwiają większe wykorzystanie zasobów wody dla potrzeb komunalnych, przemysłowych i rolniczych, wyrównanie przepływów w okresach suchych (przyczynią się do ustabilizowania poziomu wód gruntowych i korzystnych zmian w środowisku), ograniczenie zagrożenia powodziowego.

Racjonalizacja gospodarki odpadami

Główne działania zrealizowane w ramach priorytetu, to :

- komunalne systemy zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wybudowanie instalacji do biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów,

- wybudowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych) oraz rekultywacja składowiska wyłączonych z eksploatacji.

Podstawą do wyłonienia przedsięwzięć wspieranych przez Fundusz Spójności będzie Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz zgodne z nim plany poszczególnych szczebli administracyjnych. Umożliwi to wypełnienie wymogów dyrektyw UE, a szczególnie dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Dążyć się przy tym będzie do likwidacji małych, nie spełniających wymogów składowisk, a budować się będzie składowiska o charakterze regionalnym, spełniające bardzo wysokie wymagania techniczne i eksploatacyjne. Do 2006 r. przewiduje się wybudować w Polsce około 50 takich obiektów, dalszych 50 obiektów – do roku 2014.

## 6.3. Fundusze strukturalne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Istnieją 4 fundusze strukturalne Unii Europejskiej :

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- Europejski Fundusz Socjalny,

- Europejski  Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, sekcja „Orientacji”,

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa.

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwość otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Powstał on w 1975 r. jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch rządowych programów : Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki”, a przede wszystkim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską na temat dokumentu pt. Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 (CFS), w którym zostanie określona wielkość pomocy przyznanej Polsce z funduszy strukturalnych. Z punktu widzenia gminy o możliwości uzyskania wsparcia dla konkretnego projektu zdecyduje jego zgodność z jednym z Sektorowym programem operacyjnym (SPO) restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich i/lub Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego  - zarządzanego na poziomie krajowym, ale wdrażanego w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim.  Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. W ramach ZPORR o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania nie kwalifikują się do Funduszu Spójności, co pozwoli małym gminom skorzystać ze środków unijnych. Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie.

Jednym z elementów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (NPR), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. jest „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów”. Cele i priorytety w tym zakresie będą realizowane m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z Funduszy Strukturalnych UE, zwłaszcza z zasobów Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego. Z tego względu istotne jest zapoznanie się z zapisami ZPORR w zakresie ochrony środowiska, a w konsekwencji wprowadzenie odpowiednich zapisów do programu ochrony środowiska. Czynnikiem ograniczającym pole manewru jest znaczne scentralizowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który będzie zarządzany na poziomie krajowym, natomiast jego programowanie i wdrażanie w dużej mierze będzie odbywać się na poziomie regionalnym. Obecnie dostępna wersja Uzupełnień  do tego  Programu zawiera cztery priorytety, które podzielone są na działania i poddziałania. Problematyka ochrony środowiska najwyraźniej występuje w Priorytecie I obejmującym  rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. W tych ramach wyodrębnione jest  działanie 1.2. – Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie to jest komplementarne do działania 3.1. „Inwestycje lokalne” przewidzianego do realizacji w ramach Priorytetu 3 ZPORR. W ramach działania 3.1. realizowane będą małe inwestycje w zakresie ochrony środowiska , o oddziaływaniu lokalnym, na terenach wiejskich oraz w małych miastach. W ramach działania 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska” realizowana będzie natomiast infrastruktura o znaczeniu regionalnym, służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Nie wszystkie inwestycje związane z ochroną środowiska na terenach wiejskich realizowane przez osoby prywatne przewidziane są również w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach działania  „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”.

Zapisy ZPORR w ramach działania 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska, w sposób ogólny określają rodzaje kwalifikujących się projektów. W ramach działania realizowane będą projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska. Ponadto realizowane będą inwestycje mające na celu poprawę jakości zarządzania środowiskiem, w tym poprawę dostępu do informacji o środowisku.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych,

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych,

- budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody,

- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,

- budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej.

Zagospodarowanie odpadów

- organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu,

- wdrożenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów, budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowiska, likwidacja „dzikich” składowiska),

- budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych.

Poprawa jakości powietrza :

- modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,

- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych w systemy bardziej przyjazne dla środowiska.

Zapobieganie podwoziom

- regulacja cieków wodnych,

- tworzenie polderów,

- budowa i modernizacja wałoó przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi,

- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych  w ramach tzw. „małej retencji”.

Wsparcie zarządzania ochroną środowiska

- opracowanie bazy danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód i powietrza,

- tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza,

- utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód,

- tworzenie map terenów zalewowych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa).

# 7.  MONITOROWANIE  REALIZACJI  PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zarząd Gminy Nowy Tomyśl będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2005 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2007. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2006 - 2007. Ten cykl będzie się powtarzał co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych.

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym dokumencie dla okresu do 2011 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska.

- Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu - co dwa lata,

- Aktualizacja listy przedsięwzięć - co dwa lata,

- Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań - co cztery lata.

W ocenie postępu wdrażania Programu Ochrony Środowiska oraz jego faktycznego wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.

W dalszej części przedstawione zostały proponowane wskaźniki z uwzględnieniem wymienionych typów, które ujęto w grupy zgodnie ze sposobem uporządkowania programowych celów i działań priorytetowych. W zależności od dostępnych danych powinny zostać wybrane te spośród proponowanych, dla których istnieją informacje ilościowe.

### Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

- zużycie wody do celów bytowych na osobę,

- wydatki na termoizolację budynków będących w zasobie gminy i podlegających jej jednostek,

- wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego

- zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza z obiektów będących własnością gminy i podległych jej jednostek,

Ochrona wód

- wskaźniki jakości wód w rzekach i jeziorach,

- udział ścieków oczyszczanych biologicznie,

- udział mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej,

- liczba wykonanych przyłączy do kanalizacji zbiorczej,

- liczba działających indywidualnych oczyszczalni ścieków,

- udział nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji, a objętych regularnym wywozem nieczystości płynnych,

- długość wykonanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- przyrost przepustowości i skuteczności funkcjonowania oczyszczalni ścieków

Ochrona powierzchni ziemi i gleb

- wielkość powierzchni zdegradowanej,

- wielkość powierzchni zrekultywowanej i przywróconej do stanu wyjściowego,

Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych

- powierzchnia nowych zalesień,

- udział powierzchni chronionych, w tym ustanowionych przez gminę,

- liczba pomników przyrody i użytków ekologicznych,

- wielkość nakładów na ochronę przyrody,

- długość wprowadzonych zadrzewień przy drogach gminnych

ZAŁĄCZNIK  NR  1 – POMNIKI  PRZYRODY  W GMINIE  NOWY  TOMYŚL

| Lp. | Gmina | Nr ewid. woj. | Nr ewid. NOW | Przedmiot ochrony | Rodzaj | Charakterystyka | Położenie | Zarządca | Uznanie | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nowy Tomyśl | 145/25 | 4 | aleja | Dąb szypułkowy (20 szt.) Buk zwyczajny (19 szt.) | dł. ok. 600 m | przy drodze Wytomyśl - Bolewice |  | Orzecz. nr 145/25 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 29.08.1956r. Dz. U. Woj. RN w Poznaniu Nr 1 z 15.01.1957 | 1957 |
| 2 | Nowy Tomyśl | 681/155 | 6 | głaz narzutowy | granit | dł. 170 cm, szer. 100 cm, wys. 80 cm | oddz. 21d L-ctwo Dąbrowa, N-ctwo Porażyn, m. Bukowiec | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj.. RN w Poznaniu Nr 2 z 04.03.1960r. Orzecz. nr 681/155 Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa Prez. Woj. RN w Poznaniu z 10.11.1959r. | 1960 |
| 3 | Nowy Tomyśl | 3/504 | 25 | drzewo | Buk zwyczajny | odwód 360 cm, wys. 26 m | park gospodarstwa rolnego Wytomyśl | PGR Kombinat Michorzewo-Gospodarstwo Wytomyśl | Dz. U. Woj.. Poz. Nr 14 z 31. 12. 1986 Zarz. Woj.. Poz. Nr 54/86 z 31.12.1986 | 1985 |
| 4 | Nowy Tomyśl | 4/505 | 26 | drzewo | Dąb szypułkowy | obwód 404 cm, wys. 26 m | w pobliżu lasu oddz. Nr 373 Przyłęk | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj.. Poz. Nr 14 z 31. 12. 1986 Zarz. Woj.. Poz. Nr 54/86 z 31.12.1986 | 1986 |
| 5 | Nowy Tomyśl | 468 | 27 | drzewo | Lipa drobnolistna | obwód 400 cm wys. 23 m | Pl. Chopina w m. Nowy Tomyśl | Dyr.. Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 6 | Nowy Tomyśl | 477 | 28 | drzewo | Dąb szypułkowy | obwód 420 cm wys. 26 m | Przyłęk - w otoczeniu Zakładu Nr 2 Nowotomyskiej Spółdzielni Pracy | UGiM Nowy Tomyśl | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 7 | Nowy Tomyśl | 476 | 29 | drzewo | Dąb szypułkowy | obwód 500 cm wys. 26 m | Przyłęk - w otoczeniu Zakładu Nr 2 Nowotomyskiej Spółdzielni Pracy | UGiM Nowy Tomyśl | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 8 | Nowy Tomyśl | 471 | 30 | drzewo | Dąb szypułkowy | obwód 355 cm wys. 25 m | północna strona zabudowań RSP Róża | RSP Róża | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 9 | Nowy Tomyśl | 469 | 31 | drzewo | Cis pospolity | obwód 44 i 40 cm (dwa pnie), wys. 10 m | Róża - w pobliżu zabudowań RSP Róża | RSP Rża | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 10 | Nowy Tomyśl | 473 | 32 | drzewo | Dąb szypułkowy | obwód 545 cm wys. 27 m | Róża - na skraju zabudowań wsi | N-ctwo Grodzisk | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Nowy Tomyśl | 475 | 33 | drzewo | Lipa drobnolistna | obwód 392 cm wys. 24 m | zabudowania gospodarcze w m. Cicha Góra - Teofil Klimek | Teofil Klimek | Orzeczenie Woj. Poz. z 19. 12. 1985r. Dz. U. Woj.. Poz. Nr 5 z 20.05.1986 | 1986 |
| 12 | Nowy Tomyśl | 470 | 34 | drzewo | Dąb szypułkowy | obwód 650 cm, wys. 26 m | przy drodze gruntowej i gosp. rolnym Franciszka Janika w m.Sękowo | Franciszek Janik | Orzecz. Wicewoj. Poz. z dn. 19. 12. 85r. Dz. Urz.Woj. Poz. Nr 5 z 20. 05. 1986r. | 1986 |
| 13 | Nowy Tomyśl | 50/551 | 41 | drzewo | Cis pospolity | obwód pnia poniżej 1 m 239 cm wys. 12 m | park podworski w m. Stary Tomyśl | Zespół Szkół Rolniczych w St. Tomyślu | Dz. U. Woj.. Poz. Nr 14 z 31. 12. 1986 Zarz. Woj.. Poz. Nr 54/86 z 31.12.1986 | 1986 |
| 14 | Nowy Tomyśl | 704/91 | 49 | drzewo | Lipa drobnolistna | obwód 400 cm wys. 28 m | podwórze gosp. rolnego w m. Kozielaski | Mieczysław Błachowiak | Dz. U. Woj.. Poz. Nr 6 z 25. 04. 1991r. Rozp. Nr 3/91 Woj.. Poz. Z 22.03.1991r. | 1991 |
| 15 | Nowy Tomyśl | 705/91 | 50 | drzewo | Lipa drobnolistna | obwód 410 cm wys. 25 m | podwórze gosp. rolnego w m. Stary Tomyśl | Wiktor Maciejewicz | Dz. U. Woj.. Poz. Nr 6 z 25. 04. 1991r. Rozp. Nr 3/91 Woj.. Poz. z 22.03.1991r. | 1991 |
| 16 | Nowy Tomyśl | 845/94 | 78 | grupa | Lipa szerokolistna (2 szt.) kasztanowiec zwyczajny (1 szt.) | obw. 210, 200 i 240 cm, wys. ok. 22m | pół-wsch. cz. Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu dz. nr 1311/1 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 17 | Nowy Tomyśl | 846/94 | 79 | drzewo | Wiąz szypułkowy | obw. 250 cm, wys. ok. 24 m | przy wolierach dla ptaków w Ogrodzie Zoologicznym Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu dz. nr 1316/4 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 18 | Nowy Tomyśl | 847/94 | 80 | grupa | Dąb szypułkowy (3 szt.) | obw. 350, 240 i 260 cm | przy wybiegach dla jaków i kóz w Ogrodzie Zoologicznym Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu dz. nr 1316/4 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 19 | Nowy Tomyśl | 848/94 | 81 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 300 cm, wys. ok. 24 m | przy wybiegu dla koni w Ogrodzie Zoologicznym Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu dz. nr 1316/4 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Nowy Tomyśl | 851/94 | 84 | grupa | Kasztanowiec zwyczajny (3 szt.) | obw. 320, 290 i 320 cm, wys. ok. 26 m | po pół-zach stronie dworu w parku w Wytomyślu | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 21 | Nowy Tomyśl | 852/94 | 85 | grupa | klon jawor (3szt.) Klon zwyczajny (1 szt.) | obw. 250, 210, 310 (Kj) i 290 cm (Kz) wys. 26, 26, 26 i 25 m | pół-zach cz. parku w Wytomyślu dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 22 | Nowy Tomyśl | 853/94 | 86 | grupa | Buk pospolity (1 szt.) Jesion wyniosły (1 szt.) Klon jawor (1 szt.) | obw. 320, 280 i Kj o dwóch pniach 190 i 180 cm wys. 27, 28 i 26 m | śr. cz. parku w Wytomyślu dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 23 | Nowy Tomyśl | 854/94 | 87 | grupa | Buk pospolity (3 szt.) | obw. 240, 300 i 260 cm, wys. 26, 26 i 27 m | pół-wsch cz. parku w Wytomyślu dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 24 | Nowy Tomyśl | 855/94 | 88 | grupa | Dąb bezszypułkowy (2 szt.) | obw. 370 i 280 cm, wys. 27 i 25 m | wsch cz. parku w Wytomyślu dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 25 | Nowy Tomyśl | 856/94 | 89 | grupa | Dąb szypułkowy (3 szt.) | obw. 320 cm, wys. 27 i 26 m | śr. cz. parku w Wytomyślu dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 26 | Nowy Tomyśl | 857/94 | 90 | drzewo | Buk pospolity | obw. 270cm, wys. ok. 26 m | okolice stawu w parku w Wytomyślu dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Zakład Rolny w Wytomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 27 | Nowy Tomyśl | 858/94 | 91 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 605 cm, wys. ok. 22 m | pół-wsch cz. lasu w odl. 300 m od drogi Boruja Kościelna-Jabłonna w Boruji Nowej dz. nr 82Boruja Nowa | Henryk Brzuzan Kąkolewo | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 28 | Nowy Tomyśl | 859/94 | 92 | drzewo | Lipa szerokolistna | obw. 360 cm, wys. 24 m | 10 m od budynku mieszkalnego w Boruji Nowej dz. nr 84 | Lidia i Zenon Beder | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | Nowy Tomyśl | 860/94 | 93 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 365 cm, wys. 21 m | przy drodze do gosp. rolnego w Boruji Nowej nr 6 dz. nr 84 | Lidia i Zenon Beder | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 30 | Nowy Tomyśl | 861/94 | 94 | drzewo | Grab zwyczajny | obw. 205 cm, wys. 20 m | stary sad w Boruji Nowej dz. nr 81 L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 31 | Nowy Tomyśl | 862/94 | 95 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 430 cm, wys. 21 m | stary sad w Boruji Nowej dz. nr 81 L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 32 | Nowy Tomyśl | 863/94 | 96 | drzewo | klon jawor | obw. 310 cm, wys. 24 m | przy zabudowaniach gosp. w Boruji Nowej nr 6 dz. nr 84 | Lidia i Zenon Beder | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 33 | Nowy Tomyśl | 864/94 | 97 | grupa | Sosna zwyczajna (20 szt.) | obw. od 100 do 210 cm, wys. od 16 do 22 m | Boruja Nowa L-ctwo Aleksandrowo dz. nr 120 L, oddz. 120 j | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 34 | Nowy Tomyśl | 865/94 | 98 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 620 cm, wys. 24 m | Chojniki L-ctwo Zleksandrowo dz. nr 334/2-L, oddz. 240b | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 35 | Nowy Tomyśl | 866/94 | 99 | grupa | Dąb szypułkowy (14 szt.) lipa szerokolistna (4 szt.) lipa drobnolistna (1 szt.) | obw. od 190 do 300 cm Db, od 150 do 200 cm Li szer i 150 cm Li wys. od 17 do 22 m Db od 19 do 22 m Li szer i Li | stary cmentarz po lewej stronie szosy Nowy Tomyśl-Zbąszyń w Sękowie dz. nr 172 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 36 | Nowy Tomyśl | 867/94 | 100 | drzewo | Lipa drobnolistna | obw. 320 cm, wys. 24 m | przy drodze gminnej Sękowo-Sępolno w Sękowie dz. nr 11 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 37 | Nowy Tomyśl | 868/94 | 101 | grupa | Lipa szerokolistna (2 szt.) lipa srebrzysta wiąz szypułkowy | obw. 315, 360 cm Li szer, 220 cm Li sr i 350 cm Wz wys. odpowiednio 25, 24, 20, 24 m | przy kościele parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marcina w Bukowcu dz. nr 557 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Bukowcu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 38 | Nowy Tomyśl | 869/94 | 102 | grupa | Lipa szerokolistna (2 szt.) jesion wyniosły (1 szt.) | obw.400 cm Li, 360 cm Js wys. 24, 26, 23 m | zaplecze zakładu produkcyjnego w Bukowcu dz. nr 163/3 | Spółdzielnia Inwalidów "Wielkopolanka" Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 39 | Nowy Tomyśl | 870/94 | 103 | grupa | Dąb szypułkowy (4 szt.) | obw. od 260 do 465 cm, wys. 21-25 m | oddz. 250g i 250f L-ctwo Bukowiec w Bukowcu dz. nr 250/4-L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | Nowy Tomyśl | 871/94 | 104 | drzewo | Lipa drobnolistna | obw. 460 cm, wys. 23 m | za kościołem w Boruji Kościelnej, przy drodze Boruja Kościelna-Cicha Góra dz. nr 459 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 41 | Nowy Tomyśl | 872/94 | 105 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 320 cm, wys. 22 m | oddz. 223a L-ctwo Bukowiec, przy skrzyżowaniu drogi gruntowej Bukowiec-Cicha Góra | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 42 | Nowy Tomyśl | 873/94 | 106 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 520 cm, wys. 23 m | gospodarstwo rolne w Jastrzębsku Starym 12, dz. nr 252 | Lech Dziewiatowski | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 43 | Nowy Tomyśl | 875/94 | 108 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 490 cm, wys. 21 m | ogród przydomowy w m. Paproć, dz. nr 219 | Marian Pakuła | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 44 | Nowy Tomyśl | 876/94 | 109 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 550 cm, wys. 25 m | gospodarstwo rolne w m. Paproć 70, dz. nr 759 | Sławomir Szulc | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 45 | Nowy Tomyśl | 877/94 | 110 | drzewo | Lipa szerokolistna | obw. 335 cm, wys. 20 m | podwórze posesji w m. Paproć 27, dz. nr 265/1 | Joanna Pranczk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 46 | Nowy Tomyśl | 878/94 | 111 | grupa | Dąb szypułkowy (1 szt.) kasztanowiec zwyczajny (1 szt.) | obw. odpowiednio 285 i 310 cm, wys. 21 i 25 cm | gospodarstwo rolne w m. Boruja Kościelna 65, dz. nr 113 | Eugeniusz Kruger | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 47 | Nowy Tomyśl | 879/94 | 112 | drzewo | Dąb bezszypułkowy | obw. 320 cm, wys. 25 m | posesja w m. Wytomyśl 3, dz. nr 392/4 | Marian Ruta | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 48 | Nowy Tomyśl | 880/94 | 113 | drzewo | Bluszcz pospolity | wys. ok. 5 m | przy budynku gospodarczym przy ul 40-lecia PRL 4 w Wytomyślu, dz. nr 392-2 | Maria i Lech Sokołowcy | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 49 | Nowy Tomyśl | 881/94 | 114 | drzewo | Grab zwyczajny | obw. 230 cm, wys. 23 m | przy zabudowaniach Zakładu Rolnego w Wytomyślu, dz. nr 392-2 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Michorzewo Zakład Rolny w Wytomyslu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 50 | Nowy Tomyśl | 882/94 | 115 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 370 cm, wys. 24 m | przy zabudowaniach Zakładu Rolnego w Wytomyślu, dz. nr 392-2 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Michorzewo Zakład Rolny w Wytomyslu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Nowy Tomyśl | 883/94 | 116 | drzewo | Buk pospolity | obw. 420 cm, wys. 25 m | na połud. brzegu stawu, na połud. od zabudowań Zakładu Rolnego w Wytomyślu, dz. nr 392-2 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Michorzewo Zakład Rolny w Wytomyslu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 52 | Nowy Tomyśl | 884/94 | 117 | grupa | Dąb szypułkowy (8 szt.) dąb bezszypułkowy (1 szt.) jesion wyniosły (1 szt.) | obw. odpowiednio 200od 200 do 340 Db, 220 i 250, wys. od 17 do 25, 24 i 25 | przy drodze prowadzącej od połud-wsch. bramy parku w kierunku połud. w m. Wytomyśl, dz. nr 389/1 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 53 | Nowy Tomyśl | 885/94 | 118 | grupa | Jesion wyniosły (2 szt.) | obw. 470 i 270 cm, wys. 25 m | przy wjeździe do parku w Wytomyślu, dz. nr 388 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Michorzewo Zakład Rolny w Wytomyslu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 54 | Nowy Tomyśl | 886/94 | 119 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 320 cm, wys. 23 m | przy parku obok budynku gospodarczego w Wytomyślu, dz. nr 392-2 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Michorzewo Zakład Rolny w Wytomyslu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 55 | Nowy Tomyśl | 887/94 | 120 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 330 cm, wys. 24 m | oddz. 334j obok świetlicy wiejskiej w Wytomyślu, dz. nr 334-L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 56 | Nowy Tomyśl | 888/94 | 121 | grupa | Dąb bezszypułkowy (11 szt.) dąb szypułkowy (5 szt.) | obw. Dbb od 130 do 350 cm, Dbsz od 210 do 340 cm, wys. odpowiednio od 18 do 24 m i od 23 do 24 m | przy drodze gruntowej obok bazy SKR w Wytomyślu, dz. nr 396 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 57 | Nowy Tomyśl | 889/94 | 122 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 360 cm, wys. 18 m | oddz. 335b, L-ctwo Wytomyśl, obok drogi gruntowej w Wytomyślu, dz. nr 335-L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 58 | Nowy Tomyśl | 890/94 | 123 | grupa | Dąb szypułkowy ( 2 szt.) | obw. 400 i 320 cm, wys. 22 m | przy drodze gminnej Glinno-Stary Tomyśl w m. Glinno, dz. nr 687 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Nowy Tomyśl | 891/94 | 124 | grupa | Dąb szypułkowy (1 szt.) buk pospolity (2 szt.) | obw. Db 345 cm i Bk 312, 280 cm, wys. 24-23 m | przy drode gminnej Glinno-Stary Tomyśl, oddz. 372f L-ctwa Wytomyśl, dz. nr 714 | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 60 | Nowy Tomyśl | 892/94 | 125 | grupa | Dąb szypułkowy (2 szt.) | obw. 400 i 340 cm, wys. 24 i 23 m | ok. 100 m od drogi Glinno-Stary Tomyśl, L-ctwo Wytomyśl, dz. nr 371-L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 61 | Nowy Tomyśl | 893/94 | 126 | drzewo | Topola osika | obw. 410 cm, wys. 25 m | śr. cz. parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu, dz. nr 163 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 62 | Nowy Tomyśl | 894/94 | 127 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 370 cm, wys. 23 m | śr. cz. parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu, dz. nr 163 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 63 | Nowy Tomyśl | 895/94 | 128 | grupa | Dąb szypułkowy ( 2 szt.) | obw. 386 i 250 cm, wys. 24 i 23 m | pół-zach. cz. stadionu sportowego w Nowym Tomyślu, dz. nr 951/4 | Nowotomyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 64 | Nowy Tomyśl | 897/94 | 130 | grupa | Dąb bezszypułkowy (10 szt.) | obw. od 210 do 314 cm, wys. od 20 do 22 m | przy drodze nr 701 Nowy Tomyśl-Kuślin, przy przystanku PKS w Starym Tomyślu, dz. nr 228 | Rejon Dróg Publicznych | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 65 | Nowy Tomyśl | 898/94 | 131 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 435 cm, wys. 22 m | oddz. 299, przy granicy z polem w Starym Tomyślu, dz. nr 299-3/L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 66 | Nowy Tomyśl | 899/94 | 132 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 395 cm, wys. 23 m | oddz. 299, przy granicy z polem w Starym Tomyślu, dz. nr 299-3/L | N-ctwo Grodzisk | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 67 | Nowy Tomyśl | 901/94 | 134 | drzewo | Dąb szypułkowy | obw. 390 cm, wys. 24 m | przy wejściu na cmentarz w Nowym Tomyślu, dz. nr 1347 | Parafia rzymsko-katolicka w Nowym Tomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 68 | Nowy Tomyśl | 902/94 | 135 | drzewo | Lipa drobnolistna | obw. 360 cm, wys. 26 m | pół. strona parku w Starym Tomyślu, dz. nr 362 | Zespół Szkół Rolniczych w St. Tomyślu | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Nowy Tomyśl | 849/94 | 82 | grupa | Olcha czarna (4 szt.) | obw. 200 - 250 cm, wys. ok. 23 m | koło pomnika "Samolotu" w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu dz. nr 1258 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |
| 70 | Nowy Tomyśl | 850/94 | 83 | grupa | Dąb szypułkowy (3 szt.) | obw. 250, 230 i 280 cm, wys. 20, 18 i 20 m | połud-wsch. cz. Nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu dz. nr 1302 i 1303 | Zarząd GiM Nowy Tomyśl | Dz. U. Woj. Poz. nr 1 z 1995r. Rozp. Woj. Poz. nr 7/94 z 12.12.1994r. | 1995 |